T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA

ÜRETİM VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK ŞARTNAME

Kontrol/Denetim ve Araştırma Gemisi

Temini Projesi

Demre/Antalya

2010

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR	5

100	GENEL	6

110	KAPSAM	6

120	KURAL STANDART VE SERTİFİKALAR	7

130	HİZMET SAHASI VE SEYİR SIASI	8

140	GENEL DİZAYN PRENSİPLERİ	8

150	GEMİ GENEL KARAKTERİSTİKLERİ	9

151	ANA BOYUTLAR	9

152	SEVK SİSTEMİ	9

153	SÜRAT TESTİ VE MANEVRA ÖZELLİKLERİ	9

154	TEST VE GÖZETİM KRİTERLERİ VE İŞLEMLERİ	10

155	TEST HAZIRLIKLARI VE KOORDİNASYON	10

156	TANK KAPASİTELERİ	11

157	STABİLİTE VE BÖLMELENDİRME	11

160	MARKALAMA VE ETİKETLEME	11

170	PERFORMANS KRİTERLERİ	12

180	PROJE YÖNETİMİ	12

190	KALİTE TEMİNİ	13

191	PERSONEL EĞİTİMİ	14

192	TEKNİK DÖKÜMANTASYON	14

192.1	CİHAZ BİLGİ KİTAPLARI	14

192.2	SİSTEM BİLGİ KİTAPLARI	15

192.3	GEMİ BİLGİ KİTABI	15

192.4	TEKNİK RESİMLER VE HESAPLAR	16

194	PLANLI BAKIM SİSTEMİ	17

195	İŞÇİLİK VE KALİTE	17

196	TİTREŞİM VE GÜRÜLTÜ	17

197	BAKIM KOLAYLIĞI	18

198	MAKET	18

199	DİĞER HUSUSLAR	18

199.1	İsim, Bağlama Limanı, Amblem ve IMO Numarası	18

199.2	Draft Markaları	18

200	TEKNE DONATIM VE MALZEMELER	18

210	TEKNE YAPISI	18

220	KORUYUCU USTURMAÇA	19

230	CAN KURTARMA	19

231	RHIB BOT	19

232	DENİZDEN MALZEME ALMA AĞI	20

233	MALZEME ALMA PLATFORMU	20

234	CAN KURTARMA EKİPMANLARI	20

240	GENEL YERLEŞTİRME	21

241	KAPTAN KÖŞKÜ – KAZAZEDE MAHALİ	21

242	ANA DİREK	22

243	MAKİNE KAPORTALARI	22

244	PENCERELER	22

245	MANEVRA DONANIMI	23

246	KAPELALAR	23

250	AĞ TOPLAMA VİNCİ	23

260	DEMİRLEME SİSTEMİ	23

270	DİK IRGAT (CAPSTAN)	24

280	BOYA	24

281	KATODİK KORUMA	24

300	SEVK SİSTEMİ	25

310	ANA MAKİNE	25

311	GENEL BORULAMA SİSTEMLERİ	25

312	HAVA ŞARJ VE EGZOZ SİSTEMİ	25

313	YAĞLAMA YAĞI SİSTEMİ	26

314	YAKIT SİSTEMİ	26

315	MAKİNA SOĞUTMA SİSTEMİ	26

316	SİNTİNE SİSTEMİ	26

317	İLK HAREKET SİSTEMİ	27

318	MAKİNA DAİRESİ OTOMASYON SİSTEMİ	27

319	GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ	27

320	ŞAFT SİSTEMİ	27

321	DİŞLİ KUTUSU	28

322	PERVANE	28

323	DÜMEN SİSTEMİ	29

324	BAŞ PERVANE	29

400	GEMİ SİSTEMLERİ	29

410	YANGIN VE ISI ALARM SİSTEMİ	29

420	SEYİR VE SİNYAL KONTROL PANELİ	30

430	ELEKTRONİK TANK SEVİYE ÖLÇÜ VE ALARM SİSTEMİ	30

440	GENEL ANONS VE MUHABERE SİSTEMİ	31

450	YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ	31

460	SIHHİ TESİSAT	31

470	ZEMİN KAPLAMA	32

480	ISI VE SES İZOLASYONU	32

500	ELEKTRİK SİSTEMİ	32

510	GENEL	32

520	ANA DAĞITIM SİSTEMİ	33

521	JENERATÖRLER	33

522	MOTORLAR	34

523	İZOLASYON TRANSFORMATÖRÜ	34

524	BATARYALAR	34

525	ŞARJ CİHAZLARI	35

530	ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ	35

531	KABLOLAR	35

532	GÜÇ DAĞITIM TABLOLARI	36

532.1	Ana Dağıtım Tablosu	36

532.2	(24 V) DC Tablo	37

533	AYDINLATMA SİSTEMİ	37

534	YARDIMCI AYDINLATMA SİSTEMLERİ	37

534.1	Emergency Aydınlatma (escape lighting)	37

534.2	Emergency Aydınlatma (şarj edilebilir el feneri)	38

534.3	Özel Amaçlı Aydınlatma	38

534.4	Seyir ve Sinyal Fenerleri	38

540	HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ	39

600	MUHABERE VE YARDIMCI SEYİR CİHAZLARI	39

610	MANYETİK PUSULA	40

611	ELEKTRONİK GYRO PUSULA	40

612	dGPS Cihazı	40

613	ELEKTRONİK HARİTA (CHARTPLOTTER)	41

614	SEYİR RADARI	41

615	OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİ/OTS (AIS CİHAZI)	41

616	OTOPİLOT	42

617	MF ALICI-VERİCİ CİHAZI	42

618	VHF ALICI-VERİCİ TELSİZ CİHAZI	42

619	HF ALICI-VERİCİ CİHAZI	43

620	VHF-FM EL TELSİZLERİ	43

621	EPIRB	43

622	NAVTEX	43

623	RADAR TRANSPONDER (SART)	44

624	AIS SART TRANSPONDER	44

625	VHF DIRECTION FINDER	44

626	HAVA BANDI (SAR Koordinasyon) EL TELSİZLERİ	44

627	ALDIS / El Işıldağı	45

628	UYDU/GSM TELEFON (İDARE Tarafından Sağlanacaktır)	45

629	ELEKTRONİK İSKANDİL (ECHOSOUNDER)	45

630	DİJİTAL VİDEO KAMERA (İDARE Tarafından Sağlanacaktır)	46

631	KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMLERİ (İDARE Tarafından Sağlanacaktır)	46

632	SIMPLIFIED VOYAGE DATA RECORDER (S-VDR) SİSTEMİ	46

633	ANEMOMETRE	47

634	METEOROLOJİ İSTASYONU VE METEOROLOJİK ÖLÇÜM CİHAZLARI	47

635	DÜMEN GÖSTERGESİ SİSTEMİ	47

636	GEMİ DÜDÜĞÜ:	47

637	YALPA MÜŞİRİ	47

638	SAAT	47

700	ENVANTER ALETLER VE YEDEKLER	48

710	GEMİDE BULUNACAK YEDEKLER	48

720	ENVANTERLER	48

721	GÜVERTE ENVANTERİ	48

722	SEYİR ENVANTERİ	48

730	YAŞAM YERLERİ	49

731	KAMARALAR	49

732	DİNLENME VE TOPLANTI SALONLARI	49

740	CAN KURTARMA ENVANTERİ	50

750	MAKİNE ENVANTERİ	51

760	TIBBİ ENVANTER (İDARE Tarafından Sağlanacaktır)	52

EK	53

KISALTMALAR

IDARE		:Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TERSANE		:Geminin İnşa Edileceği Yer

İSTEKLİ		:İhaleye iştirak eden firma

YÜKLENİCİ		:Üzerine İhale Yapılan ve Sözleşme İmzalanan İstekli

PKH			:Proje Kontrol Heyeti

TSE			:Türk Standartları Enstitüsü

Klas Kuruluşu		:TL, RINA, DNV, ABS, GL, BV, veya LR

FAT			:Fabrika Kabul Testleri

HAT			:Liman Kabul Testleri

SAT			:Seyir Kabul Testleri

DIN			:Deutches Institut für Normung e.V

EN			:Avrupa Birliği Normları

RHIB			:Rigid Hull Inflatable Boat (Rijit Gövdeli Şişebilir Bot)

IMO			:International Maritime Organization (Uluslar arası Denizcilik Örgütü)

SOLAS		:International Convention for the Safety of Life at Sea (Denizlerde Can

Emniyeti Uluslararası Konvansiyonu)

STCW			:Standards of Training Certification and Watchkeeping (Gemi Adamlarının

Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları)

LSA 			:Life-Saving Appliances Code,

IEC			:International Electrotechnical Commision (Uluslararası Elektroteknik

Komisyonu)

ITU			:International Telecommunication Union (Uluslararası Telekomünikasyon

Birliği)

ILO			:International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü)

GMDSS		:Global Maritime Distress Safety System (Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik

Sistemi)

COLREG		:Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea

(Denizde Çatışmayı Önleme Uluslarası Konvansiyonu)

MARPOL		:Marine Pollution Convention (Deniz Kirliliği Sözleşmesi)

ISO			:International Organization for Standardization (Uluslararası Standard

Organizasyonu)

SOPEP		:Shipboard Marine Pollution Emergency Plans (Petrol kirliliği acil planı)

COSPAS/SARSAT	:International Satellite System For Search and Rescue (Uyduya dayalı Arama

Kurtarma Sistemi)

HHP			:High Holding Power (yüksek tutma gücü)

100	GENEL

110	KAPSAM

Bu teknik şartname ile, “AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETİM VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ” adına aşağıda belirtilen temel hizmetleri yapacak yüksek süratli “Balıkçılık Kontrol/Denetim ve Araştırma Gemisinin” dizayn, inşa ve donatım suretiyle temini ile ilgili bütün hususların belirlenmesi amaçlanmıştır.

İhale kapsamında, bu Teknik Şartnamede 1 adet gemi tarif edilmektedir.

Gemi aşağıda sıralanan temel işlevleri yerine getirecektir.

- Akdeniz’de; su ürünleri kaynaklarımızın, sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Yönetmeliği ve Tebliğler ile getirilen yasaklama, sınırlama ve yükümlülüklerin takip ve kontrollerini sürdürmek,

- Akdeniz’in uluslararası sularında ülkemiz balıkçı gemileri ve yabancı ülke gemilerince yürütülen orkinos avcılığı faaliyetlerini ve benzeri uluslararası düzenlemeye tabi göçmen balık türlerinin avcılığını etkin biçimde kontrol etmek,

120	KURAL STANDART VE SERTİFİKALAR

Dizaynda seçilecek olan uygun kaide ve standartlar geminin kullanım maksatlarını ve teknik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olacaktır. Geminin inşasında klâs kuruluşunun bu tip gemilerin dâhil olduğu özel kısımların da ihtiva ettiği kurallara uygunluk sağlanmış olacaktır. Klâs kuruluşu; YÜKLENİCİ tarafından TL, RINA, DNV, ABS, GL, BV, LR veya IACS üyesi Klas Kuruluşları arasından seçecektir.

Dizayn, inşa, donatım ve sertifikalandırmada aşağıda belirtilen ulusal/uluslararası standart ve kaidelerin en son düzeltme ve ekleri geçerli olmak suretiyle uygulanacaktır.

- LOAD LINES

- IMO/SOLAS/STCW/LSA

- MARPOL protokol sözleşmesi ve ekleri

- COLREG kuralları ve ekleri

- ITU kuralları

- Bayrak Devleti Kuralları

- T.S.E Normları

- Klas Kuruluşu Kuralları

- GMDSS Kuralları

- DIN, VDE, VG Kuralları

- EU Normları

- ISO Normları

- IEC Kuralları

- ILO Sözleşmeleri

- İlgili mevzuat ve sözleşmeler

Gemi; Bayrak Devleti ve Klas Kuruluşu tarafından düzenlenecek ve asgari aşağıda belirtilen sertifika ve belgelere sahip olacaktır. Sertifika ve belgeler YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

- Klas Sertifikası

- Denize Elverişlilik Belgesi

- Tonilato Belgesi

- Gemi Sağlık Kontrol Belgesi

- Asgari Gemi Adamı Donatım Sertifikası

- Tersane Sertifikası

- Demir ve Zincir Sertifikası

- Fribord Sertifikası

- Pusula Düzeltme Raporu

- Seyir Fenerleri Sertifikası

- Düdük Sertifikası

- GMDSS Sertifikası

- Dalma Giysisi Sertifikası

- Can Salı Emniyet Sertifikası

- Portatif ve Sabit Yangın Söndürücüler Sertifikası

- Pissu/Vidanjör Sertifikası

- Sağlık Sertifikası

- Kıyıda Bakım Sözleşmesi

- Gemi Hizmetleri ve Teçhizatıyla İlgili diğer sertifikalar

- Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme Sertifikası

- Telsiz Emniyet Belgesi

- Telsiz İstasyonu Ruhsatnamesi

- Marine type (deniz tipi) olması gereken malzeme ve teçhizatlara ait sertifikalar

YÜKLENİCİ yukarıdaki sertifikalara ilaveten gemide kullanılan ve yerel otoriteler ve klas kuruluşu tarafından istenecek ve kabul edilebilecek imalatçı uygunluk ve kalite sertifikalarını verecektir.

Gemide kullanılacak tüm makine, malzeme, teçhizat ve ekipman yeni, kullanılmamış ve deniz tipi olacak, denizcilik alanında tanınacak, benzeri denizcilik alanlarında uygulama referansları bulunacaktır.

130	HİZMET SAHASI VE SEYİR SIASI

Gemi; Ege Denizi ve Akdeniz bölgelerinde gece ve gündüz her türlü hava ve deniz şartlarında da hizmet verecek özelliklerde olacaktır. Geminin diğer denizcilik özellikleri teklifte belirtilecektir.

Gemi; Bayrak Devletince “Yakın Sefer” olarak belirlenen bölgede görev yapacak özellikte ve sertifikasyona haiz olacaktır.

Geminin seyir sıası; gemini hızı sakin hava ve deniz koşullarında ortalama 15 knot süratte en az  750 mil olacaktır. Yakıt kapasitesi hesabında safety margin dikkate alınacaktır.

140	GENEL DİZAYN PRENSİPLERİ

Gemi, Su Ürünleri Kontrolü/Denetlemesi ve Araştırması görevlerini İDARE’nin su ürünlerine yönelik sorumlulukları yerine getirecek şekilde inşa ve donatımı yapılacaktır.

Geminin kıç tarafında, trol tipi ağların toplanmasını sağlayacak ırgat ve vinç donanımı bulunacaktır.

Geminin mukavemeti; açık denizde, geminin maksimum hızda ve karşılaşılabilecek her türlü hava şartlarında oluşacak bütün kuvvetlere dayanabilecek özellikte olacaktır.

Güverte alanları olabildiğince açık ve rahat kullanıma uygun olacaktır.

Geminin genel yerleşimi, yapacağı görevleri karşılayacak şekilde olacaktır. Bununla birlikte gemide en az aşağıda tariflenen bölümler bulunacak şekilde bir yerleşim sağlanacaktır:

Geminin ana güverte altında iki adet banyo-WC, bir adet müşterek kullanım için ofis, mutfak ve dinlenme salonu ile 4 adet 2’şer kişilik kamara ile 2 adet 1’şer kişilik içerisinde birer adet        banyo-WC, bir adet laboratuar bulunacaktır.

Geminin ana güvertesinde; 6 kişilik personelin oturabileceği ve gemiyi sevk ve idare edeceği seyir ve diğer cihazlarla donatılmış bölüm ile en az 10 adet misafir ve personelin oturacağı kapalı bir mahal olacaktır.

Personel koltukları vibrasyonları absorbe edebilecek şekilde amortisörlü tipte, bütün koltuklar ise emniyet kemeri ile teçhiz edilecektir. Koltuklar yangın, vibrasyon ve dayanım açısından klas kuruluşu kurallarına ve teknik şartnamede belirtilen ilgili normlara uygun olacak ve sertifikalandırılacaktır.

Koltukların altında veya uygun mahallerde tıbbi ve kurtarma malzemelerinin konulacağı yerler olacaktır.

Gemiler IMO yaralı stabilite kurallarına uyacak şekilde bölmelendirilecektir.

Köprü üstü mümkün olduğunca geniş görüş imkânına sahip olacaktır. Miyar güverte üzerinde klas  kurallarına uygun şekilde tertip edilecek direk bulunacaktır

Gemide açık güvertedeki ekipmanlar; çevrelerinde emniyetli geçiş mesafesi bırakılacak şekilde monte edilecektir.

150	GEMİ GENEL KARAKTERİSTİKLERİ

151	ANA BOYUTLAR

Tam Boy (LOA)			: en az 26 mt. (usturmaça hariç)

En					: Teklifte belirtilecektir

Draft					: Teklifte belirtilecektir.

Boş ağırlık				: Teklifte belirtilecektir.

Hız					: en az 15 knot (% 90 MCR’da)

Seyir sığası				: en az 750 mil

Personel Adedi				: en az 12 kişi

152	SEVK SİSTEMİ

Gemi 2 adet 4 zamanlı, su soğutmalı dizel Makinelerin tahrik ettiği 2 adet pervane ile sevk olunacaktır. Her bir ana makineye uygun devir oranlı bir dişli kutusu ile pervane şaftına bağlanacaktır.

Gemide ayrıca en az 5 kW gücünde bir adet baş pervane bulunacaktır.

153	SÜRAT TESTİ VE MANEVRA ÖZELLİKLERİ

Gemi, her iki ana makine devrede, tam yüklü deplasmanda (yakıt, yağ, su tankları dolu ve             14 personel üzerinde), sakin su ve havada, uygun su derinliğinde sürat için test yapılacaktır. Belirtilen ortam şartları sağlanamadığı takdirde, karşılıklı mutabakata varılan şartlarda sürat düzeltmesi yapılacaktır. Gemi sürati Ana makineler % 90 MCR’ de iken en az 15 knot olacaktır.

Sürat ölçümü mesafesi belli iki nokta arasında (en az 5 mil) gidiş ve dönüş olarak yapılacak ve ortalaması alınacaktır.

Seyir tecrübeleri esnasında çarpışma-durdurma testleri, tornistan, daire testleri, manevra tecrübesi ve bunlara uygun olarak değişik hava şartlarındaki manevra karakteristikleri yapılacaktır.

Seyir tecrübeleri esnasında kullanılacak her türlü yağ, yakıt ve bulundurulacak personele ait ikmal vs. masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

154	TEST VE GÖZETİM KRİTERLERİ VE İŞLEMLERİ

Geminin inşasında kullanılacak ve YÜKLENİCİ dışından temin edilecek cihazların kalite teminatı kontrolü YÜKLENİCİ tarafından yapılacak/yaptırılacaktır. İDARE bu kontrollerin uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını denetleme hakkına sahip olacaktır.

Cihaz ve sistemler, YÜKLENİCİ tarafından hazırlanmış ve İDARE tarafından onaylanmış Test Prosedürlerine uygun olarak üç (3) safhada yapılacak Kabul Tecrübelerine tabi tutulacaktır.

FAT: Bu testler, genel olarak cihaz/sistemleri, blok, tekne kaynak/eleman kontrolleri v.s ve ana sistemlerin imalatçı firmalarının ya da TERSANE/YÜKLENİCİ’nin sahasında ve test imkânları ile icra edilecektir. İmalatçı firmalar tarafından ilgili sistem/cihazların FAT ya da imalatçı sertifikaları verilecektir. Ana Makine, sevk sistemi, yardımcı makinelerin ve diğer ana donanımların FAT testleri İDARE personeli gözetiminde yapılacaktır.

HAT: Bu testler; cihaz gemi içinde yerine monte edildikten sonra, kabul edilebilir bir performans seviyesi ile emniyetli bir çalışma sağlandığını kontrol etmek amacı ile icra edilecektir.

SAT: Seyir Tecrübeleri geminin ve sistemlerinin deniz ortamındaki performansının belirlenmesi amacı ile yapılacaktır.

Ana makine, yardımcı makineler ve diğer ana sistemlere ait start-up ile seyir tecrübeleri sırasında üretici firmaların tecrübeli servis mühendisleri hazır bulunacaktır. Ayrıca ana makine ile ilgili yardımcı sistemler (elektrik-elektronik, hidrolik, pnömatik) için de tecrübeli servis teknisyenleri start-up ve seyir tecrübeleri sırasında hazır bulundurulacaktır.

155	TEST HAZIRLIKLARI VE KOORDİNASYON

FAT/HAT/SAT Test Prosedürleri;

Testin amacı

Uygulama yöntemi/Sıralı işlemler

Testin tahmini süresi

Özel şartlar

Kullanılacak ölçü aletleri

Tecrübe edilecek cihaz/sistem hakkında teknik ve genel bilgiler

Ulaşılması gereken değerler

Ölçü sonu bulunan değerler

Başlıkları altında bölümlerden oluşacaktır.

FAT/HAT/SAT Tecrübelerinin, uygulama programı proje uygulama programına uygun olarak YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak İDARE’ye verilecektir.

Gemide mevcut tüm teçhizenin (mekanik, elektrik, elektronik) imalatçı firmalarının normlara uygun yapıldıklarını belirtir test sertifikaları, fabrika (FAT), liman (HAT) ve seyir (SAT) deneyimlerini içeren deneyim yönergeleri onaylanmalarını takiben 1’er adet boş olarak, teslim aşamasında ise tüm deneyim sonuçlarını içerir şekilde tanzim edilmiş ve taraflarca imzalanmış olarak 2 set verilecektir.

Uygulanacak Test Prosedürleri bu programda belirtilen testlerin uygulanacağı tarihlerden en az     15 gün önce YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak incelenmek/onaylanmak üzere İDARE’ye gönderilecektir.

Test prosedürlerinin incelenmesi sırasında lüzumlu görülebilecek ilave/değişimler İDARE ve YÜKLENİCİ, İDARE ve klas kuruluşu sörveyörlerinin iştiraki ile yapılacaktır. SAT tecrübelerine bütün HAT tecrübelerinin ve tecrübelerde ortaya çıkabilecek SAT’ı etkileyen hususların giderilmesi ile başlanabilecektir.

156	TANK KAPASİTELERİ

Gemide en az 5000 litrelik tatlı su tankı bulunacaktır. Diğer tanklar ve kapasiteleri seyir sıasını karşılayacak şekilde olacak, tank özellikleri klas kurallarına ve geminin tariflenen görevlerine uygun olacaktır.

157	STABİLİTE VE BÖLMELENDİRME

Gemi stabilite değerleri, geminin her türlü servis durumunda ve çalışma pozisyonunda,                 100 metreden küçük gemiler IMO kurallarının gemiler için olan kaidelerine uygunluğu sağlanmış olacaktır.

Geminin damage stabilite değerleri MARPOL ve IMO’nun ilgili kurallarına uygun olacaktır. YÜKLENİCİ tarafından klas kuruluşu gözetiminde meyil tecrübesi yapılarak Stabilite Bukleti hazırlanacak ve hazırlanan Stabilite Bukleti klas kuruluşuna onaylattırılacaktır.

160	MARKALAMA VE ETİKETLEME

Geminin markalama, etiketleme, ikaz levhaları ve çalıştırma talimatları Türkçe olacaktır. YÜKLENİCİ, markalama ve etiketleme listesini İDARE’ye onaylatacaktır.

Aşağıdaki yazılı ekipman ve devreler etiketlenecektir.

- Hava firarlar

- Doldurma ağızları

- Kaporta ve kapılar

- Pompalar

- Elektrik ve elektronik kabloları

- Valfler

- Renklerine göre devre akış yönleri

Tehlike/ikaz, tanımlayıcı levhalar ve çalışma talimatları ait oldukları mahalle yakın ve rahat görülebilecek mevkilere monte edilecektir. Tehlike/ikaz ve işaret levhaları SOLAS LSA koda uygun olacaktır.

170	PERFORMANS KRİTERLERİ

ÇEVRE KOŞULLARI:

Geminin çalışacağı sınır ve çevre koşulları aşağıda belirtilmiştir. Gemiye monte edilecek cihaz ve donanımlar, söz konusu koşullarda fonksiyonlarını eksiksiz yerine getireceklerdir.

Hava sıcaklığı

Güverte altında		:   0° C ile + 45° C

Güverte üstünde		: -20° C ile + 50° C

Nispî nem

Güverte altında		: %100

Güverte üstünde		: %100

Hava basıncı

1 ile 1.1 bar arası

Deniz suyu sıcaklığı

0° C.......32° C

Tuzluluk oranı

Hava  : 1mg/m³

Deniz suyu : %3

Meyil ve trimdeki statik ve dinamik değerler klas kuruluşu kurallarına uyacaktır.

180	PROJE YÖNETİMİ

YÜKLENİCİ etkin bir proje yönetim sistemi kuracak, bir proje yöneticisi ve yardımcısı atayarak bunu sözleşmenin yürürlüğe girmesini takip eden 15 işgünü içerisinde İDARE’ye bildirecektir.

Geminin inşası; İDARE tarafından oluşturulacak PKH marifetiyle kontrol ve takip edilecektir. PKH personeli sayısı beş kişiden az olmayacaktır. PKH, TERSANE’ de yapılan imalatın her aşamasını denetleme ve kontrol etme yetkisine sahip olacak, yapılan imalat ve işlerin şartname, kural ve kaidelere uygun yapılmaması halinde YÜKLENİCİ’yi yazılı veya sözlü olarak uyaracak, bu uyarı neticesinde hatalı imalat durdurulacaktır. Geminin tüm işçilik resimleri kontrol hizmetlerinde kullanılmak üzere PKH’ye verilecektir.

YÜKLENİCİ tarafından 21 günde bir hazırlanacak gemi inşa ilerleme raporu İDARE’ye gönderilecektir.

Yeri, tarihi ve gündemi önceden belirtilmek koşulu ile, İDARE ve/veya PKH ve YÜKLENİCİ arasında projenin ilerlemesini periyodik olarak (en az ayda bir) proje koordinasyon toplantıları ve genel değerlendirme toplantıları tertip edilecektir.

Geminin Teknik Şartnameye göre inşası esastır. Ancak, teknik zorunluluktan ve klas kuruluşu kurallarından kaynaklanabilecek Teknik Şartname değişiklik talepleri PKH’nin onayına müteakip İDARE’ye yazılı olarak iletilecektir. İDARE’nin yazılı onayını müteakip yapılan değişikliklere göre imalat yapılacaktır.

Gemide kullanılacak elektrik ve sıhhi tesisata ait armatürler, valf, mefruşat, fayans, duvar ve tavan kaplamaları, yer döşemesi, menfez, damper, anemostat vs. gibi malzemeler YÜKLENİCİ tarafından temin edilmeden önce renk, kalite ve standartlara uyum açısından PKH’ nin görüşü alınacak ve uygun görüşüne istinaden temin edilecektir.

Geminin inşaatında ve seyir tecrübeleri tamamlanıp geçici kabul yapılana kadar geçen safhada geminin kullanım sorumluluğu ve her türlü zarara karşı sigortalanması ile atmosfer ve deniz şartlarının olumsuz etkilerine karşı korunması YÜKLENİCİ’ ye ait olacaktır.

190	KALİTE TEMİNİ

YÜKLENİCİ gemilerin inşaatında/donatımında kullanılan tüm malzemelerin;

- Hiç kullanılmamış ve yeni,

- Denizcilik teamüllerine uygun, denizde kullanılmaya elverişli olmalarından sorumludur.

Malzemelerin, cihazların ve ekipmanların temini klas kuruluşu kurallarına göre aşağıdaki sertifika tipleri ile birlikte sağlanacaktır.

- Klas kuruluşu kurallarına göre klas kuruluşu sörveyörünün iştiraki ile yapılması gereken testler neticesi verilecek sertifikalarla, temini mümkün hususlarda Klas Sertifikası ve test raporu düzenlenecektir. Klas kuruluşu kabul edilen diğer klas kuruluşlarından alınmış tip onay sertifikalarını değerlendirebilir, diğer klas kuruluşlarının kendi adına testlere iştirak ettirebilir ve/veya rapor düzenletebilir. Klas kuruluşunun dışında YÜKLENİCİ’nin böyle bir hakkı yoktur.

- Klas kuruluşunun uygun gördüğü hususlarda Klas tip onay sertifikaları aranacaktır.

- Klas kuruluşunun müsaade ettiği durumlarda imalatçı sertifikası ile temini mümkün malzemelerde imalatçı sertifikaları temin edilecektir.

- Ayrıca klas kuruluşunun kurallarına girmeyen ancak yerel otoritenin ve diğer idarelerce yeterlilik verilmiş imalatçılardan alınacak malzemelerde de yeterlilik aranacaktır. (İmalatçının bulunduğu ülkenin sorumlu resmi kurumundan temin edilecek belge).

Bu sertifika ve belgelerin asılları veya kopyaları geçici kabulde İDARE’ye sunulacaktır. Malzemelerin sertifika ve belge durumları inşa ve donanım sırasında PKH veya temsilcilerinin kontrolüne açık tutulacaktır.

İnşa ve donatım işçiliği birinci sınıf olacaktır. Bu hususta klas kuruluşunun kurallarına uyulacaktır. İşçilerde aranan sertifikalar klas kuruluşunun kurallarına göre sağlanacaktır. YÜKLENİCİ teklifinin bu maddesinde bahis konusu yukarıdaki husus hakkında takip edeceği teamül ve tersane standartlarını açık bir şekilde yazacaktır.

191	PERSONEL EĞİTİMİ

Her bir sistem ve geminin bütünü için İDARE’nin kullanıcı personeline ve bakım/tutumdan sorumlu personeline eğitim verilecektir. Gemide, tersanede veya YÜKLENİCİ’nin göstereceği bir yerde yapılacak bu eğitimlerin programı EK’te sunulmuştur. Eğitimlerle ilgili olarak;

- Eğitim dili Türkçe olacaktır,

- Eğitim materyali YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

- Eğitim ile ilgili tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

- Eğitimler gemi teslimine müteakip İDARE ile YÜKLENİCİ arasında programlanacak ve mümkün olduğunca kısa sürede tamamlanacaktır.

192	TEKNİK DÖKÜMANTASYON

Cihaz, Sistem ve Gemi Bilgi Kitabı klasör içinde (veya ciltlenmiş) ve üzerinde sistem ismi/numarası yazılmış olarak verilecektir. Cihaz kitapları Türkçe ve İngilizce, Sistem ve Gemi Bilgi Kitapları Türkçe olacaktır.

Gemideki eçhizenin değişebilir/onarılabilir kısımlarını belirtir resimli parça katalogu (İngilizce ve Türkçe), imalatçı firmalardan YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. Bu kataloglar yedek parçaların parça numaralarını belirtir şekilde olacaktır.

Teknik dokümantasyonda belirtilen kitaplar ve parça katalogları geçici kabul anında İDARE’ye yazılı ve dijital ortamda verilecektir.

192.1	CİHAZ BİLGİ KİTAPLARI

Cihaz bilgisi kitapları cihazın tanıtılması, çalıştırılması, bakımı ve yedek parçaları hakkında yeterli bilgileri ihtiva etmelidir. YÜKLENİCİ veya cihaz imalatçısı tarafından hazırlanacak bu kitaplar gemide mevcut her bağımsız cihaz için:

- Teknik tanım, etiket malumatları, boyutlar, ağırlıklar ve performans bilgilerini,

- Devreye alma/çıkarma, çalıştırma işlemlerini açıklayan tanımları, varsa etiket kurallarını, arıza   bulma tablolarını,

- Servis, bakım ve onarım talimatlarını,

- Yedek parçaları, takım ve avadanlıklar, ölçme ve test cihazlarını içerecektir.

Devreye alma/çıkartma ve çalıştırma talimatları özet maddeler halinde cihaz yanına asılacak ve Türkçe olacaktır. YÜKLENİCİ tarafından bu ve diğer dokümantasyon ön kopyaları tecrübeler ve teslimde kullanılmak üzere set olarak tecrübelerin başlamasından önce İDARE ilgili proje sorumlusuna verilecektir. Son şeklini almış tüm dokümantasyon geminin geçici kabulünde İDARE’ye verilecektir. Cihaz bilgi kitapları 2 set olarak teslim edilecek, Ayrıca 1 set dijital ortamda (USB) verilecektir.

192.2	SİSTEM BİLGİ KİTAPLARI

Sistem bilgi kitapları, sistem tasarımı, çalışma konsepti ve değişik sistem elamanlarının entegrasyon bilgilerini ihtiva edecektir. Bu sistemin hazırlanmasında aşağıdaki hususlar göz önüne alınacaktır.

- Her bir sisteme ait şematik resimler hazırlanacaktır. Bu resimler; sistemin gemi içinde kapsadığı alan göz önünde bulundurularak çizilecektir.

- Gereken sistemler için gemi en kesitlerini ihtiva eden resimler eklenebilecektir.

- Şematik resimlerde ölçeğin göz önünde bulundurulmasından ziyade sistemin tanınmasına yardımcı olabilecek boyut ve semboller tercih edilecek; semboller ve kısa açıklamalar ilgili resmin altında belirtilecektir.

- Bağlantı hatlarının (boru, kanal, kablo vs) cins ve ebatları ile ekipmanların cins, gerekli özellik ve kapasiteleri, ilgili resim veya ekinde bulunacaktır.

- Devrelerdeki akış yönleri oklarla belirtilecektir.

- Sistemin tanınması ve anlaşılmasını sağlayacak bu resimlerin mümkün olduğunca sade olmasına dikkat edilecektir.

Sistem bilgi kitabı aşağıdaki sistemler için hazırlanacaktır.

-Ana tahrik sistemi

-Yakıt sistemi

-Yağlama yağı sistemi

-Makineler için deniz suyu soğutma sistemi

-Tatlı su sistemi

-Elektrik güç ve aydınlatma sistemi

-Emergency elektrik sistemi

-Kreyn ve RHIB Bot sistemi

-İklimlendirme/ısıtma/havalandırma sistemleri

-Dahili Haberleşme sistemi;

-Seyir sistemleri

-Sintine ve balast sistemi

-Dahili yangın söndürme sistemi

-Sıhhi tesisat sistemi

-Pis su sistemi

Sistem bilgi kitapları mürettebatın sistemlerin fonksiyonlarını anlama, işletme ve gemide bakım/onarım yapabilmelerini sağlayacak özelikte 2 kopya Türkçe olarak yazılı ve dijital ortamda verilecektir.

192.3	GEMİ BİLGİ KİTABI

Gemi Bilgi Kitabı; gemi, makine, elektrik, elektronik cihaz ve sistemleri olarak öz bilgiyi ihtiva ederek personelin kısa zamanda gemi ve eçhizeyi tanımasını sağlayacak yeterlikte olacaktır. Gemi Bilgi Kitabı aşağıdaki bölümleri ihtiva edecektir.

Genel, tekne, donatım, yerleştirme

Ana tahrik sistemi

Elektrik sistemi

Muhabere ve kontrol sistemi

Seyir sistemi

Tank planı

Emniyet planı

Gemi Bilgi Kitabı 2 kopya Türkçe olarak yazılı ve dijital ortamda verilecektir.

192.4	TEKNİK RESİMLER VE HESAPLAR

İSTEKLİLER aşağıdaki resim ve hesapları tekliflerinde vereceklerdir.

- Genel yerleştirme planı

- Makine dairesi ön yerleştirme resmi

- Kurtarma donanımı ön yerleştirme resmi

YÜKLENİCİ Gemilerin inşaatına başlamadan önce aşağıda belirtilen resim, proje ve hesaplardan ikişer kopyayı İDARE’nin onayına sunacaktır. Geminin inşaatına İDARE’nin ve klas kuruluşunun onayından sonra başlanacaktır.

1. Genel Yerleştirme Planı

2. Endaze Planı (resmi)

3. En Kesit İşçilik resmi

4. Boy Kesit İşçilik Resmi

5. Levha Kaplama Açınım Planı

6. Tank Yerleşim Planı

7. Makine Dairesi Yerleşim Planı

8. İzolasyon Planı

9. Köprü Üstü Yerleşim Planı

Klas kuruluşu için gerekli resimlerin hazırlanması, onaylatılması, YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.

Geminin Geçici Kabulünde; aşağıda belirtilen resim, proje, plan ve şemadan 2 adet kopya ve 1 adet dijital ortamda kopyası verilecektir:

- Geminin son revizyonlu Genel Yerleştirme Planı

- Endaze Planı (Resmi)

- En Kesit işçilik Resmi

- Boy Kesit İşçilik Resmi

- Levha Kaplama Açılımı ve Güverte Kaplama Planı

- Perde Resimleri

- Hidrostatik Eğriler

- Stabilite Bukleti

- Cross Eğrileri

- Makine Dairesi Yerleştirme Planı

- Genel Kapasite Planı

- Elektrik Tesisat Planı

- Anons Sistemi Planı

- Yangın Alarm Sistemleri Planı

- Dizel Jeneratör Kontrol/Kumanda ve Ana Dağıtım Panosu Resimleri

- Tüm Boru Donanımlarına Ait Devre Planları (Yağlama yağı, soğutma suyu, yakıt, deniz suyu sintine, pis su, sıhhi tesisat, yangın söndürme, vs.)

- Direk işçilik Resimleri

- Güverte ve Bina İşçilik Resimleri

- Tank Aranjman ve Kapasite Eğrileri

- Ana Tevzii Tablosu Şeması

- Kuvvet Devreleri Elektrik Şeması

- Aydınlatma Devreleri Elektrik Şeması

- Emergency Aydınlatma Şeması

- Tutya Planı

- Yangın Emniyet Planı

- Boya Planı ve Boya Listesi

- İzolasyon Planı

- Köprü Üstü Yerleşim Planı

- Manevra Karakteristiği

- YÜKLENİCİ tarafından Hazırlanan Diğer Plan ve Resimler

194	PLANLI BAKIM SİSTEMİ

Gemide mevcut tüm eçhizenin (mekanik, elektrik, elektronik) günlük, haftalık, aylık, yıllık ve overhol bakım seviyelerini ayrı ayrı belirten ve ilerde planlı bakım sistemi kartlarının hazırlanmasına esas olacak dokümanlar yazılı ve dijital ortamda Geminin Geçici Kabulünde verilecektir.

195	İŞÇİLİK VE KALİTE

Gemi ve donatım işçilikleri birinci sınıf ve deniz uygulamalarında sertifikalı ve tecrübeli işçiler tarafından gerçekleştirilecektir. Gemide kullanılacak tüm malzemeler yeni ve hiç kullanılmamış deniz tipi olacaktır. Donatım esnasında çevre koruma, güvenlik ve ortamın temiz tutulması ile ilgili gerekli her türlü önlem YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır. Özellikle Geminin temiz tutulması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir.

196	TİTREŞİM VE GÜRÜLTÜ

Ses ölçümleri/gürültü seviyeleri Bağımsız bir kuruluşça yürürlükteki IMO kurallarına uygun olarak ölçülecek ve belgelendirilecektir.

Gürültü seviyelerinin ölçümü, Geminin en çok kullanacağı devamlı seyir hızında yapılacaktır.

Gürültü seviyesi ölçülürken aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

- Normal seyir için gerekli olmayan makineler çalıştırılmayacaktır.

- Tüm pencere ve kapılar kapalı olacaktır.

- Klima normal çalışma düzeninde olacaktır.

- Geçici gürültüler olmayacaktır.

Makine dairesi panyolları, tutamakları, hava firarları gibi titreşime ve gürültüye eğilimli elemanlarda özel önlem alınacaktır. Dizayn sırasında titreşime müsait mahallerin takviyesi için önlem alınacaktır. Ayrıca seyir tecrübeleri esnasında çıkabilecek lokal titreşim ve ses kaynakları makul metotlarla giderilecektir.

Titreşim ölçümleri devamlı maksimum hız dâhil en az üç ayrı hızda yapılacaktır. Ölçülen titreşimler ISO 6954, 2000 de belirtilen sınırlar içerisinde kalacaktır.

197	BAKIM KOLAYLIĞI

Gemi bakım/tutumu yapılamayacak şekilde erişilmesi mümkün olmayan mahal bulunmayacaktır.

198	MAKET

Yaklaşık 1/50 ölçeğinde 2 adet maket gemi yapılacaktır.

199	DİĞER HUSUSLAR

199.1	İsim, Bağlama Limanı, Amblem ve IMO Numarası

Geminin ismi baş taraf sancak ve iskele tarafa; gemi ismi ile bağlama limanı ise kıç tarafa yazılacaktır. Üst binanın sancak-iskele uygun taraflarına İDARE amblemi konacaktır. Ayrıca sancak-iskele bordalarına “Akdeniz Su Ürünleri Kontrol/Denetim ve Araştırma Gemisi” ibaresi yazılacaktır.

199.2	Draft Markaları

Geminin sancak-iskele baş ve kıç tarafında draft markası kaynaklı-puntalı olarak yazılacaktır. Markalar metrik sistemde yazılacaktır. Draft markaları markalama standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

200	TEKNE DONATIM VE MALZEMELER

210	TEKNE YAPISI

Geminin gövde ve üst yapısı tamamen klas kurallarına uygun olarak boyutlandırılmış ve seçilmiş yapı elemanlarından oluşacak şekilde deniz tipi, çelik sac levha ve profillerden kaynaklı olarak inşa edilecektir. Kullanılacak çelik sac malzemeler klas kuruluşu onaylı olacaktır. Gövde boyuna stifner ve görderler ile enine ve/veya boyuna postalar, dip ve perdelerden oluşan sistemler ile güçlendirilecektir. Omurga, gövde formuna uygun olarak tertip edilecektir.

İnşaatta kullanılan profil ve saçlar klas kuruluşu onaylı olacaktır. Bütün kaynak dikişleri pürüzsüz ve hatasız olacak, keskin dönüşlerden ve yarıklardan kaçınılacaktır. Çapaklar ve keskin köşeler taşlanacaktır.

Primer boya vurulmadan önce yüzey oksit, kir, kurum, yağ, gres, tuz, yanmış boya v.b. malzemeden tamamen temizlenecek ve daha sonra boyaya geçilecektir.

Tank testleri ve tahribatsız muayeneler klas kuruluşunun kaidelerine uygun olarak yapılacaktır.

Güverte kaplamaları geminin şiyerine ve kemere sehimine uygun eğrilikte inşa edilecek, kaynak deformasyonuna müsaade edilmeyecek ve “Gemi İnşa ve Kalite Standartlarına” uygun olacaktır.

Parampetler ve vardavelelar açık güvertelerde düzenlenecektir. Buna olanak yoksa tutamaklar veya

Dikmelerde kullanılabilecektir. Parampetler sağlam yapıda ve yeterli derecede takviyeli yapılacaktır.

Parampetler güvertede toplanabilecek fazla miktardaki suları boşaltabilecek açıklıklara sahip olacaktır.

Parampet ve vardevelalar çarpmalara karşı korunmak amacıyla düşeyden uygun açıda yerleştirilecektir.

Geminin kıç tarafı çalışma güvertesinde sancak-iskele, gemiye giriş çıkış yapılabilmesi parampetler üzerinde menteşeli kapılar olacaktır.

Merdivenler uygun genişlikte ve basamak yüksekliğinde tertip edilecek, yanlarında tutamaklar bulunacak ve basamaklar kaymaz tipte olacaktır.

Üst binadan miyar güverteye çıkılabilmesi için üst bina sancak veya iskele uygun bir mahalle merdiven sistemi yapılacaktır.

220	KORUYUCU USTURMAÇA

Gemide kıç denizden adam alma mahalli hariç tüm ilk temas noktaları çepeçevre usturmaça ile donatılacaktır. Usturmaça ağır deniz koşullarında hizmet verilen deniz vasıtalarına geminin teması esnasında oluşabilecek çarpma, sürtünme, düşüp kalkma hareketlerinden hasarlanmasını önleyecek şekilde dizayn edilecek, buna uygun darbe emilimi ve mukavemeti yüksek olan malzeme ile uygun boyut ve şekilde donatılacaktır.

Usturmaçaların yukarıdaki şartlara uygun olduğu sertifikalandırılacaktır.

230	CAN KURTARMA

231	RHIB BOT

- Botta kıç güvertede en az 3.0 m. uzunluğunda ve en az 25 HP gücünde kıçtan takma motorlu, pervane korumalı RHIB bot konulacaktır.

- RHIB bot üzerinde jokey tipi kumanda konsolu bulunacaktır. Dümen sistemi mekanik olacaktır. Konsol üzerinde 1 adet pusula ve deniz ve hava şartlarına dayanıklı VHF telsiz bulunacaktır. Konsolda benzin göstergesi, sürat göstergesi, motor devir göstergesi bulunacaktır.

- RHIB botta Bayrak Devletinin rescue bot için gerek duyduğu tüm donanım bulunacaktır.

- RHIB botun denize indirip kaldırabilmesi ve denizden adam alabilme amacıyla uygun bir yere hidrolik katlanabilir teleskopik kreyn monte edilecektir.

- Kreyn deniz suyuna karşı korumalı malzemeden imal edilecek, uzaktan el kumandasına sahip olacaktır.

RHIB Botu

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

232	DENİZDEN MALZEME ALMA AĞI

- Geminin ana güvertesinde denizden sancak veya iskele tarafta hidrolik katlanabilir teleskopik kreyn kumandalı, uygun mahalde denizden adam alma ağ sistemi bulunacaktır.

- Bu sistem Jasons Cradle tip vb. olacaktır.

Denizden adam alma ağı	:

İmalatçı Firma		:

Marka				:

Model				:

Teknik Özellikleri		:

233	MALZEME ALMA PLATFORMU

- Geminin kıç aynasında denizden elle adam alma işinde kullanılacak, denize doğru uygun genişlikte mümkünse katlanabilir tipte bir platform konulacaktır.

- Platform kaymaz tip ızgaralı olacaktır.

- Ana güverteden bu mahalle uygun iniş ve çıkış tertip edilecektir.

- Bu platformda çalışacak gemi personelinin emniyet kemerlerinin bağlanacağı uygun donanımlar bulunacaktır.

234	CAN KURTARMA EKİPMANLARI

SOLAS, LSA Koda, IMO A. 521 (13) ve Bayrak Devleti kaidelerine uygun 15 adet yetişkin, 4 adet çocuk tipi şişebilir can yeleği ve 1 adet man overboard şamandıralı, 2 adet el incesine bağlı ışıklı şamandıralı, 2 adeti el inceli, 3 adeti normal toplam 12 adet can simidi, YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

Bunların dışında deniz mevzuatının getirdiği, bulunması zorunlu olan can kurtarma işaretleri ve sair teçhizatı YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

Geminin uygun bir mahalline bir adet (en az 15 kişilik) şişebilir can salı konacaktır.

Şişebilir Can Yeleği ve Can Simidi

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

Şişebilir Can Salı

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

240	GENEL YERLEŞTİRME

Gemi, teklifte sunulan ve İDARE’ce onaylanan Genel Plan’a uygun olarak inşa edilecektir. Ancak, inşaatın ilerleyen aşamalarında seçilecek cihazlara uygun olarak gerekli görüldüğü takdirde karşılıklı mutabakata varılmak suretiyle Genel Planda değişiklik yapılabilecektir.

Yaşam mahalli, köprü üstü ve makine dairesi iç ve dış koridor ve geçişlerine yalpa tutamakları yapılacaktır. Yalpa tutamakları dış mahallerde paslanmaz krom, iç mahallerde krom veya eloksal alüminyum malzemeden yapılacaktır.

Kamara, salon vs. deki kilit, kapı tutamağı, elbise askısı gibi metalik aksamlar 1. Sınıf nikelaj malzemeden olacaktır.

Duvar kaplamalarında en az B 15 tipinde yangına mukavim paneller kullanılacaktır. Kullanılacak panellerin renk seçimi İDARE tarafından yapılacaktır.

Dış mahalden yaşam mahalline girilecek kapılar, klas kuruluşunca onaylı, su ve gaz geçirmez olacaktır. Bu kapıda iki parçalı cam bulunacaktır. İç mekan kabin kapıları; en az B 15 tipinde yangına mukavim özellikte ve alt tarafı panjurlu olacaktır.

Makine dairesi giriş kapısı klas kuruluşunca onaylı, su, gaz geçirmez ve ses yalıtımlı olacaktır.

Makine dairesi panyol saçları, döner parçaların muhafazası ve dikmeleri alüminyum malzemeden yapılacaktır. Panyol sacları kaymaz tipte ve sökülüp takılabilir özellikte olacaktır. Kullanılacak sac et kalınlığı en az 4 mm. olacaktır.

Her bir kapı için iki adet anahtar verilecektir. Bütün kapılara uygun 2 adet master anahtar bulunacaktır. Kapı üzerinde pirinç malzemeden etiket bulunacaktır.

Makine Dairesi kapısı,  dışarıya açılan tüm kapı ve kaportalar açık-kapalı uyarı sensörleri ile teçhiz edilecek ve köprü üstünde ışıklı ikazları bir pano üzerinde görülecektir.

Kapılar

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

241	KAPTAN KÖŞKÜ – KAZAZEDE MAHALİ

Gemi ana güvertesinde; 4 kişilik personelin oturabileceği ve gemiyi sevk ve idare edeceği seyir ve diğer cihazlarla donatılmış kapalı bir mahal olacaktır. Köprü üstü mümkün olduğunca geniş görüş imkânına sahip olacaktır.

Bu yerleştirme operasyon esnasında gemi personelinin birbirlerinin görevlerini engellemeyecek şekilde olacaktır. Seyir ve Makine-sevk kontrol ve kumandaları birbirini engellemeyecek şekilde yerleştirilecektir.

242	ANA DİREK

Köprü üstünün üstüne çelik konstrüksiyondan bir direk tertiplenecektir. Direk üzerinde işaret fenerleri, düdük, işaret bayrakları taşıyacak şekilde olacaktır. Direk uluslararası ve milli deniz mevzuatının istediği sayı ve nitelikte silyon fenerleri, gündüz seyir uyarı işaretleri, flama sereni, makarası ve savlosu, halat çekme tertibatı ve bir giz çubuğu bulunacaktır. YÜKLENİCİ tarafından dizayn edilen direk aranjmanı İDARE’nin onayına sunulacaktır.

243	MAKİNE KAPORTALARI

Makine dairesinden ve başaltı yaşam mahallerinden ana güverteye emergency çıkış için ve gerekli diğer mahaller için güverteden giriş/çıkış tertip edilecektir. Ana Makinelerin dışarı alınması ya da yenilenmesi durumunda tekne yapısı ya da üst binanın bozulmasına gerek kalmayacak şekilde bir yapılanmaya gidilecektir.

244	PENCERELER

Gemide uygun mahallere pencereler tertip edilecektir. Camlar temper termal cam olacaktır. Cam kalınlıkları ve özellikleri için klas kuruluşunun tavsiyelerine uyulacaktır. Camlarda buzlanmayı ve buğulanmayı önleyici tertibat bulunacaktır. Camlarda görüşü engellemeyecek tarzda rezistans bulunacaktır. Çerçeveler deniz tipi klas kuruluşça onaylanmış malzemeden olacaktır. Kaptan Köşkü camları eğimli ve güneş kontrollü, UV dalgalarını geçirmeyen en az % 75 şeffaflıkta lamine su tutmayan tipte olacaktır.

Pencereler standartlara göre imal edilecek ve imalatçı sertifikaları ile birlikte temin edilecektir.

Pencereler

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

Kumanda mahallindeki ön ve yan camlar doğrusal hareket eden ağır deniz hizmet tipi cam silecekleri ile teçhiz edilecektir. Cam sileceğinin koruma sınıfı, klas kuruluş onaylı olacaktır. Sileceklerin süpürme alanı mümkün olduğunca geniş olacaktır. En az iki hız kademeli ve durdurulduğunda başlangıç konumuna gelebilir (self-parking) özelliği olacaktır. Silecek kolları krom malzemeden olacaktır. Sistemde cam yıkama devresi bulunacaktır. Devre uçlarında paslanmaz malzemeden imal nozul bulunacaktır.

Silecekler

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

245	MANEVRA DONANIMI

Geminin ana güvertede baş ve kıç tarafında sancak/iskele uygun mevkilerine (en az 10 tane) çiftli babalar yapılacaktır. Babaların üzerine dayanım değerleri işlenecektir. Babaların sehpalarına bosa mapaları yapılacaktır. Parampetler üzerinde babaların hizasına gelen uygun yerlerde halata zarar vermeyecek formda uygun çelik döküm malzemeden loçalar konulacaktır.

246	KAPELALAR

RHIB Bot, projektör, ırgat, kreyn ile İDARE’nin önereceği diğer yerler ve cihazları örtecek ve terlemeye mahal vermeyecek şekilde uygun kapela tertip edilecektir.

250	AĞ TOPLAMA VİNCİ

Gemide Trol Ağlarını toplama hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Ağ Toplama vinci bulunacaktır. Ağ Toplama vinci kıç üstüne yerleştirilecek olup güverteye çıkışı makara sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

Vinç üzerinde kaldırma aparatı bulunacaktır. Vinçle birlikte halat sarılı olarak teslim edilecektir. Vincin kumandası köprü üstünden yapılacaktır.

Ağ Toplama Vinci

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

260	DEMİRLEME SİSTEMİ

Bütün demirleme ve bağlama sistemi klas kuruluşu kurallarına uygun olacaktır. Demir ırgatı, baş tarafta uygun mahalle yerleştirilmiş bir demir ırgatı, zincirler ve göz demirlerinden müteşekkil olacaktır.

Irgat tek fenerlikli olacak ve hidrolik olarak tahrik edilecektir.

Gemide kullanılacak zincir ve demirler K3 kalitesinde ve galvanizli olacaktır. Zincir boyu 5 kilit uzunluğunda olacaktır.

Loça deliği dalga hareketlerinden dolayı zincirin ve demirin hareketini önleyecek boyut ve formda olacaktır.

Demirleme Sistemi

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

270	DİK IRGAT (CAPSTAN)

Geminin kıç güvertesinde halat manevralarında kullanılacak 1 adet hidrolik hız kontrollü dik fenerlikli ırgat bulunacaktır. Irgatın çekme gücü yaklaşık 1.5 kN, tutma gücü 2.5 kN olacaktır.

Dik Irgat (Capstan)

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

280	BOYA

Geminin harici ve dahili boyası için boyanın cinsi, kat sayısı, kuru-yaş film kalınlığı, tatbik şekli, rengi, yüzey hazırlığını içerir boya planı boya üreticisi tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanarak İDARE’ ye onaylatılacaktır. Renk seçimi İDARE’ nin tavsiyelerine uygun olarak yapılacaktır.

Güvertede tamamen kaymaz (anti skid) boya kullanılacaktır.

Geminin su altı boyası için IMO Kurallarina uygun, silikon esaslı zehirli boya kullanılacaktır.

Boya konusunda IMO MPEC Resolution A.895 kuralları dikkate alınacaktır.

Boya firması, proje süresince boya enspektörlerinden kurulu teknik servis ekibiyle boya uygulaması konusunda teknik danışmanlık hizmeti verecek ve uygulama bu öneriler doğrultusunda olacaktır.

Boyamaya geçmeden önce yüzey tozdan, kirden, yağdan vb. arındırılacak ve yüzey pürüzlendirilmesi için kum raspasına gerek duyulması halinde demir partikul içermeyen olivin esaslı kum kullanılacaktır.

Makine Dairesinin sintine bölümünde saf epoksi boya vb. klas kuruluşça onaylanacak özellikte boya kullanılacaktır.

Makine, yardımcı makine v.s gibi eçhizenin montajdan sonra bozulmaya uğramış bölgelerde yapılacak boyanın rengi ve kalitesi orijinali gibi olacaktır.

Su altı boya kalınlığı; Gemi hızı, çalışma süresi (aylık), seyir bölgesi dikkate alınarak 24 aylık performansa uygun olarak hesaplanacaktır.

281	KATODİK KORUMA

Gemi için 2 yıl dayanıklı çelik indiyum anotlu katodik koruma planı hazırlanacak ve uygulanacaktır.

Tutyalar gemi bünyesine gömme ve sökülür takılabilir (saplama, cıvata) tarzda monte edilecektir.

300	SEVK SİSTEMİ

310	ANA MAKİNE

Geminin sevki için 2 adet su soğutmalı dizel makine kullanılacaktır. Makineler elektrik startlı olacaktır.

Makineler; geminin tariflenen görevlerine ve hızına uygun güçlerde olacaktır.

Yağ, su, hava, basınç ve sıcaklık ile egzoz manifold çıkış sıcaklıkları için makine üzerinde mekanik göstergeler bulunacaktır.

Makineler; %90 MCR da yüksek yükleme oranında azami senelik 1000 saat çalışma süresi dikkate alınarak seçilecektir. Makinelerin devri, tipi (V veya sıra silindirli), gücü, ağırlığı, yakıt tüketimi v.b. diğer teknik detayları hakkında bilgi verilecektir.

Makineler turbo şarjlı, ve ıslak karterli olacaktır.

Her iki ana makine üzerinde birbirinden bağımsız ön ısıtma sistemi bulunacaktır. Ön ısıtma sistemi kış şartlarında (0° C) makine soğutma suyunu en az 45° C ye çıkarabilecek özellikte seçilecektir.

Makinelerin enjeksiyon sistemi; ortak hattan beslenen direk enjeksiyon sistemi olacaktır.

Ana Makine

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

311	GENEL BORULAMA SİSTEMLERİ

Bütün borular, valfler ve hortumlar kolaylıkla bakım ve tamirleri yapılabilecek şekilde yerleştirilecektir. Bütün borular titreşimden kaçınmak için kauçuk ile takviye edilmiş kelepçeler ile bağlanacaktır. Perde geçişleri klas kuruluşu kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Bütün tulumbalar süzgeçli olacaktır. Bütün boru devreleri uluslararası standartlara uygun olarak boyanacaktır.

312	HAVA ŞARJ VE EGZOZ SİSTEMİ

Hava temini fanla temin edilecektir. Fan iki yönde dönebilir tipte iki kademeli olacaktır. Fan kapasitesi ana makineler ve jeneratörlerin taze hava ihtiyacını karşılayacak kapasitede olacaktır. Fanın arızalanması durumunda mevcut fan menfezleri makinelerin asgari hava ihtiyacını sağlayacaktır.

Fanın köprü üstü ve makine dairesinde start-stop butonları bulunacak ve ayrıca köprü üstü panelinde emergency stop butonu bulunacaktır.

Egzoz sisteminde kullanılacak olan boru devreleri aside dayanıklı paslanmaz çelikten veya klas kurallarına uygun sertifikalı malzemeden yapılmış ceketler vasıtasıyla izole edilmiş dikişsiz çelik borulardan imal edilecektir. Titreşim ve termal genleşmeleri önlemek için egzoz devresi üzerinde kompensatörler ve elastik askı bağlantıları olacaktır. Egzoz devrelerine harici temaslara karşı sökülebilir tip (yastık) uygun şekilde izolasyon yapılacaktır.

313	YAĞLAMA YAĞI SİSTEMİ

Makine üzerinde Makineden tahrikli yağlama yağı pompası bulunacaktır. Makine karterindeki yağın değişimi için elektrik tahrikli tulumba teçhiz edilecektir. Tahliye edilen yağ, güvertedeki tahliye sistemine ve makine dairesindeki toplama tankına bağlanacaktır. Kirli yağ boşaltma devresi üzerine uygun valfler konulacaktır. 2 X 110 litre kapasiteli muhafazalı cam göstergeli temiz yağ depolama tankı bulunacaktır. Tankta; temizlik için menhol kapağı, boşaltma musluğu, boşaltma musluğu altına tava, güverteden doldurma devresi bulunacaktır. Güverteden doldurma ve hava firar devreleri altına uygun büyüklükte taşıntı tavası ve dreyn devresi yapılacaktır.

314	YAKIT SİSTEMİ

Gemide seyir sıasına uygun yakıt depolama tankı/tankları bulunacaktır. Yakıt tanklarının güverteden doldurulabilmesi için gerekli düzenek sağlanacaktır. Makineler için servis tankı/tankları bulunacaktır. Yakıt seperatörü yakıt depolama tanklarından servis tankını besleyecektir. Yakıt seperatörünün saatlik kapasitesi, tüm makinelerin tam yükte en az 1 saatlik harcama kapasitesini karşılayacaktır. Tanklarda manüel ve elektronik yakıt seviye göstergeleri bulunacaktır. Yakıt seperatörüne paralel olarak bir adet yakıt transfer pompası bulunacak; yakıt transfer pompası devreleri depolama tankından-servise, servisten-depoya ve servisten-servise transfer yapabilecek şekilde olacaktır. Yakıt transfer pompasının önünde temizlenebilir tür dubleks filtre olacaktır.

Yağ ve yakıt boruları, klas kuruluş tarafından onaylanmış malzemeden olacaktır. Sistemde servis tankı ile Makine arasında dubleks yakıt filtresi ve su tutucu filtre olacaktır. Su tutucu filtrenin üzerinde vakum metre bulunacaktır.

Güverteden doldurma ve hava firar devreleri altına uygun büyüklükte taşıntı tavası ve dreyn devresi yapılacaktır.

315	MAKİNA SOĞUTMA SİSTEMİ

Ana Makineler ve jeneratörler tatlı su kapalı devre sistemi ile soğutulacaktır. Her bir ana makine ve jeneratör için sistemde kendi dizel makinelerinden tahrikli tatlı su devir daim ve deniz suyu pompası bulunacaktır. Tatlı su, makinelerin üzerindeki ısı eşanjöründe deniz suyu ile soğutulacaktır. Gruplar birbirini yedekleyecek şekilde iştirakli olacaktır. Deniz suyu devresinde komple bronz veya bronz diskli kelebek valf kullanılacaktır. Panyol saclarının altında kalan valflerin kumandası panyol saclarının üzerinden yapılabilecektir. Klima sistemin klas kuruluş tarafından onaylanacaktır.

316	SİNTİNE SİSTEMİ

Gemide Bayrak Devleti kurallarına uygun olarak sintine tankı konulacaktır.

Her bir bağımsız bölüm için köprü üstünden görülebilir sesli ve ışıklı alarm bulunacaktır.

Pompalar makine dairesinden kumanda edilecek olup köprü üstünde pompaların çalıştığını gösteren ışıklı göstergeler bulunacaktır.

Sistemde uygun kapasitede 2 adet en az 200 lt/dak. kapasiteli elektrikli pompa bulunacaktır. Her bir pompa ayrı güç kaynağından (biri 24 V. diğeri 220 V.) beslenecektir. Pompaların emiş devreleri tüm su geçmez bağımsız bölümlerden, sintine tankından alacak şekilde emiş hattı ve sintine toplama tankı ile güvertedeki standart sintine bağlantı flencine basacak şekilde dizayn edilecektir.

Sintine devrelerinde çek valf ve temizlenebilir tür filtre bulunacaktır.

317	İLK HAREKET SİSTEMİ

Ana Makineler ve jeneratörler akülerden temin edilen 24 V. marş motoru ile start edilecektir. Akü kapasitesi klas kuruluşu kurallarına uygun olacaktır. Tüm aküler en az 2 yıl garantili, start ve kullanım aküleri marin tip onaylı, acil sistem aküleri ise marine tip jel akü olacaktır. Aküler klas kuruluşu kurallarına uygun sandıklar içinde bulundurulacaktır.

318	MAKİNA DAİRESİ OTOMASYON SİSTEMİ

Ana makine ve sevk sisteminin otomasyonu klas kuruluşlarından DNV için “periodically unattended machinery space”, Türk Loydu için “AUT-C”, vb. şartlarını sağlayacak şekilde düzenlenecek ve geminin klas notasyonuna bu işaret eklenecektir.

Makineler ve sevk sistemi köprü üstünden ve makine dairesinden kontrol ve kumanda edilecektir. Makine dairesinde ve köprü üstünde görüntülü panel üzerinde start/stop butonları ve basınç, sıcaklık, makine devri, pervane devri, alarm v.b. gösterge elemanları bulunacaktır. Alarm sistemleri köprü üstünde görülebilir ve kumanda edilebilir bir konumda yerleştirilecektir.

Miyer güverte üzerinde gemide geniş görüş olanağı sağlayacak sevk sistemini kumanda edecek kumanda paneli olacaktır. Bu sistem aynı zamanda sevk sistemi otomasyonunda arıza durumunda sistemi kumanda edebilecek otomasyon harici yedek kumanda sistemi bulunacaktır. Ayrıca makine dairesinde sevk sisteminin emergency kumandası bulunacaktır.

Sisteme tüm alarmlar sesli ve ışıklı olarak yansıtılacak ve alarm susturma ile bilgi alındı butonlarına haiz olacaktır.

Kumanda konsolunun nihai yerleşimi yapılmadan YÜKLENİCİ tarafından İDARE onayı alınacaktır.

319	GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ

320	ŞAFT SİSTEMİ

Geminin dişli kutusu ile pervane arasında paslanmaz çelikten klas kurallarına uygun olarak şaft bulunacaktır. Şaft, dişli kutusu ve makine bağlantısı yüksek elastik özelliklere sahip kaplinlerle olacaktır. Şaft gerekli yerlerde yataklanacaktır. Pervane şaftının dış yatağı su soğutmalı olacaktır.

Her iki pervane şaftı için dişli kutusundan sonra fren sistemi bulunacaktır. Fren sistemi makine çalıştırılmadan elektro hidrolik pompa kullanılarak kumanda edilebilecektir. Fren sistemi devrede iken makinenin çalışmasını engelleyecek bir sistem bulunacak ve kullanıcıya ikaz verecektir.

Şaft Sistemi

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

Elastik Kaplin

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

321	DİŞLİ KUTUSU

Her bir ana makine ile pervane arasında ana makine devrini pervane devrine düşüren bir dişli kutusu bulunacaktır. Dişli kutuları; yedek yağ pompaları, alarm sistemleri, göstergeler (yağ, sıcaklık, basınç) soğutma sistemleri ile teçhiz edilecektir.

Her bir dişli kutusu üzerinde madde 319 da belirtilen PTO bulunacaktır.

Dişli Kutusu

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

322	PERVANE

Pervaneler ağır deniz şartlarına uygun malzemeden imal edilecek ve kavitasyonu engelleyici şekilde dizayn edilecektir.

Geminin dip temaslarında pervanenin hasarlanmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Alınacak önlemler pervaneye müdahalede engel teşkil etmeyecektir.

Pervane

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

323	DÜMEN SİSTEMİ

Dümen sistemi en büyük seyir hızında geminin manevrasını sağlayacak şekilde olacaktır. Dümen sisteminde 2 adet hidrolik dümen makinesi ve dümen yelpazesi bulunacaktır.

Dümen makinesinin arızası halinde gemini acil manevrası için manüel donanımı bulunacaktır. Manüel kumanda mahallinde dümen müşiri bulunacaktır.

Dümen yelpazeleri deniz suyuna dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.

Dümen alanı gemi tek makineyle çalışırken gemiye gerekli manevrayı yaptıracak şekilde seçilecektir.

Dümen Makinesi

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

324	BAŞ PERVANE

Geminin manevrasına yardımcı olmak üzere geminin baş kısmında uygun bir mahalle yaklaşık        5 kW gücünde bir baş pervane monte edilecektir. Baş pervane halat, tahta gibi yabancı madde girişlerine karşı korumalı olacaktır. Baş pervane kumandası köprü üstünden uygun bir mahalde ve joystickle elektronik olarak sağlanacaktır.

Baş Pervane

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

400	GEMİ SİSTEMLERİ

410	YANGIN VE ISI ALARM SİSTEMİ

Gemide bir adet yangın alarm sistemi bulunacaktır. Bu sistem, sıcaklık artış ve duman detektörleri, manüel alarm butonları ve alarm sirenlerinden meydana gelecektir.

Gemi; SOLAS/LSA koda uygun bir Genel Alarm Sistemi ile teçhiz edilecektir.

Makine dairesine alev ve iyonize duman detektörü, kapalı alanlarda iyonize duman detektörü ve ısı detektörleri monte edilecektir.

Panel köprü üstüne monte edilecek ve algılama loblarının özellikleri, tesis şekilleri klas kuruluşu kurallarına uygun olacaktır. Panel 220 V 50 Hz gemi elektriği ile çalışacak ve bir arıza halinde devreye girecek acil beslemesi olacaktır.

Yangın ve Isı Alarm Sistemi

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

420	SEYİR VE SİNYAL KONTROL PANELİ

Bu panelden tüm seyir ve sinyal fenerleri ayrı ayrı beslenecek, her devre çift kutuplu otomatik sigorta ile korunacaktır. Panel üzerinde lambaların her iki besleme durumunda devrede olduğunu gösteren indikatörler bulunacak, ortaya çıkacak bir arıza anında bu indikatörler flaş yapacak aynı zamanda duyulabilir alarm verecektir.

Panelin kapağında 24 V DC ve 220 V AC seyir fenerlerine ait pako şalterler ve ışıklı mandallı butonlar iki ayrı grup halinde ve her seyir fenerine ait ışıklı led sinyali olacak ve her iki grubun müstakil bazer ve lamp test butonları bulunacaktır.

Seyir fenerlerinin arıza/çalışma durumlarını gösteren ledler geminin şematik planı üzerine işlenecek ve köprü üstünde uygun bir mahalle monte edilecektir.

Seyir ve Sinyal Kontrol Paneli

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

430	ELEKTRONİK TANK SEVİYE ÖLÇÜ VE ALARM SİSTEMİ

Gemide yakıt servis ve dinlenme tanklarında düşük ve yüksek seviye alarmları ile litre bazında yakıt miktarlarını gösteren dijital gösterge bulunacak, ayrıca asma tankların seviye göstergeleri manyetik veya camlı tipte olacaktır. Dinlenme tankları için manüel iskandil alınabilecek, tank iskandil cetvelleri hazırlanacaktır.

Ana makine tatlı su genleşme tankı için düşük seviye alarmı bulunacaktır.

Tatlı su tankında düşük seviye alarmı bulunacak su bulunmaması durumunda hidrofor çalışmayacaktır. Tank için manüel iskandil bulunacaktır.

Pis su tankı, sintine tankı için yüksek seviye alarmı bulunacak ve tanklar için manuel iskandil olacaktır.

Sintine dahil tüm seviye alarmları timer’lı olacaktır.

Tank Seviye Ölçü ve Alarm Sistemi

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

440	GENEL ANONS VE MUHABERE SİSTEMİ

Temin edilecek anons sistemi seyir kumanda mahallinden baş, kıç güverte, makine ve dümen dairesi ile iki yönlü konuşma imkanı sağlayacaktır. Sistem kesintisiz 24 V DC devreden beslenecektir. Makine Dairesinde sistemde kulaklıklı kullanılacaktır.

Buna ilaveten açık güvertede personelin operasyon esnasında rahat muhabere sağlanabilmesi için kablosuz, koruyucu başlığa (kask) entegre bir muhabere sistemi bulunacaktır. Sistemle birlikte        5 adet koruyucu başlık verilecektir.

Bu sistem aynı zamanda dahili ve harici anons sistemi olarak kullanılabilecek şekilde dizayn edilecektir.

Genel Anons Sistemi

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

450	YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

Gemi Makine dairesi için klas kuruluşu kurallarına uygun sabit bir CO2 yangın söndürme sistemi ile donatılacaktır. Sistem makine dairesi dışından uygun bir mahalden kumanda edilebilecektir. Ayrıca gemide kurallara uygun adet ve özellikte yangın istasyonları tertip edilecek, bu istasyonlar gerekli malzemeler ile donatılacaktır. Uygun bir mahalle Uluslararası Sahil Bağlantı flenci kutusu içerisinde monte edilecektir. Gemide kurallara uygun adet ve kapasitede taşınabilir yangın söndürme tüpleri bulunacaktır.

Yangın Monitörü

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

460	SIHHİ TESİSAT

Banyo-WC, mutfak, kamara lavaboları, makine dairesinde sıcak ve soğuk su hattı sistemi bulunacaktır. Sıcak su; uygun kapasitede 380 V. elektrik beslemeli ısıtıcı vasıtasıyla sağlanacaktır. Su sirkülasyonu sirkülasyon pompası ve hidrofor vasıtasıyla sağlanacaktır. Hidrofor 380 V 1.2 kW en az 40 litrelik tank kapasitesi olacaktır.

Gemide oluşacak banyo-WC, lavabo kirli sular vakumlu sistemle kurallara uygun kapasitede bir pis su tankına gönderilecek ve bu tank pis suyun dışarıya tahliyesi için pompa ve güvertede standart bağlantı flenci ve devreleriyle donatılacaktır.

Personel bölümlerindeki lavabo ve klozet taşları 1. sınıf porselen malzemeden olacaktır. Mutfaktaki lavabolar paslanmaz çelikten olacaktır. Bataryalar 1. sınıf malzemelerden ve tanınmış markalardan seçilecektir. Banyo-WC ve kamaralardaki lavabolarda havlu askısı, sabunluk, sıvı sabunluk, ayna  vb. malzemeler bulunacaktır.

Banyo ve duş tekneleri 1. sınıf polyester malzemeden olacaktır.

470	ZEMİN KAPLAMA

Islak zemin harici yaşam mahallindeki tüm kapalı alanların zemin döşemeleri alev geciktirici, zehirli gaz çıkarmayan ve kaymaz tip kauçuk esaslı bir malzeme ile kaplanacaktır. Tuvalet ve banyo zeminleri uygun kaymaz bir kaplama ile kaplanacaktır.

480	ISI VE SES İZOLASYONU

Klas kuruluşu kurallarına göre ısı ve ses izolasyonu projelendirilecek ve yapılacaktır.

Makine baş ve kıç perdeleri, alabandaları ve tavan ısıya ve sese karşı izole edilecektir.

Egzoz boruları ısıya dayanıklı cam yünü ile izole edilip üzeri alüminyum levhayla kaplanacaktır.

Geminin izolasyonunda ISO standartları 7547-1985 ile IMO SOLAS ve klas kuruluşu kurallarına uygunluk sağlanacak, DIN 4102, TS 901, DIN 18165 normlarına uygun izolasyon malzemeleri kullanılacaktır. İzolasyon planı klas kuruluşunca onaylanacaktır. Yaşam mahallerindeki izolasyon SOLAS kurallarına göre A 60 sertifikalı olacaktır.

500	ELEKTRİK SİSTEMİ

510	GENEL

Gemide kullanılan elektrik ekipmanlarının ve kabloların seçimi, 65ºC ortam sıcaklığında çalışabileceği göz önüne alınarak yapılacaktır. Teçhizatın dizaynı ve gemiye yerleştirilmesi; kullanım, montaj, bakım işlerinin kolaylıkla yapılmasını sağlayacak biçimde olacaktır. Teçhizatın yabancı madde ve suya karşı koruma sınıfları kullanım yerleri göz önünde bulundurularak, klas kuruluşu kuralları ve DIN normlarına uygun olacaktır.

Jeneratörler makine dairesinde uygun mahalle yerleştirilecek makine dairesinden ve köprü üstünden start-stop işlemleri yapılacaktır.

Jeneratörler nem giderici, ısıtıcı ile teçhiz edilecektir. Isıtıcının devrede olup olmadığı sinyal lambaları ile görülebilir olacaktır. Isıtıcı cihaz devreye girdiğinde otomatik olarak devre dışı kalacaktır.

Elektrik makineleri, cihazlar ve kabloların imalatında kullanılan malzemeler nem ve tuz yüklü deniz havası, deniz suyu ve yağ buharlarına dayanıklı olacaktır. IP (koruma) dereceleri IEC 60529’a uygun olacaktır. Kablolar alev geciktirici ve kendi kendine sönebilen özellikte olacaktır.

Makine, mutfak, banyo, tuvalet vb. rutubetli bölmelerde aydınlatma lambaları, anahtarlar, priz ve buat gibi elemanlar darbeye ve rutubete dayanıklı etanj malzemeden olacaktır.

Elektrik ile ilgili tüm hususların dizayn ve gerçekleşmesinde klas kuruluşunun konu/sistem ile ilgili kuralları geçerli olacaktır.

Prizler; geminin kamara, salon gibi rutubetsiz mahallerine normal kapaklı, makine dairesi gibi nemli mahallere de etanj kapaklı olarak tanzim edilecektir. Geminin tüm mahallerindeki prizlerin besleme devreleri 230 V olacaktır. Etanj prizlerde sızdırmazlık temin edilecek ve contalar kauçuk olacaktır. Prizlerin koruma sınıfı klas kuruluşuna göre seçilecektir. Geminin makine dairesine bir (1) adet, ana güverte baş ve kıç kısımlarına iki (2) adet 380 V 50 Hz 3 Faz 36 A’lik prizler konacaktır, her priz üç kutuplu devre kesici ile kombine edilecektir. Ayrıca makine dairesinde uygun yerlere iki (2) adet, köprü üstüne 1 adet 24 V 10 A DC priz konacaktır.

Akım taşıyan parçalar hariç elektrik sisteminin bütün metal parçaları topraklanacaktır. Topraklama vida ve kelepçeleri başka amaç için kullanılmayacaktır.

520	ANA DAĞITIM SİSTEMİ

521	JENERATÖRLER

Gemide iki (2) adet bulunacak jeneratörlerin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

Güç			: Yük balans hesabına göre hesaplanacak kapasitede olacaktır.

Voltaj			: 380 V 3 Faz

Frekans		: 50 Hz

Cos ф			: 0,8

Yalıtım sınıfı		: F

Koruma sınıfı		: IP 44 (minimum)

Bağlama grubu	: Yıldız

Her bir jeneratörün gücünün %80’ni geminin amacına uygun faaliyeti esnasında gerekli yükü tek başına karşılayacaktır. Devredeki jeneratörün istem dışı stop etmesi durumunda diğer jeneratör otomatik olarak devreye girecek ve yükü üstüne alacaktır. Jeneratörlerin hem makine dairesinde hem de köprü üstünde alarm paneli bulunacak, bu alarm panellerinde yağ basınç, sıcaklık ve aşırı hız ile ilgili gösterge, sesli ve ışıklı alarmlar olacaktır. Bu alarmlar önce sesli ve ışıklı ikaz ettikten sonra jeneratörü stop ettirecektir.

Köprü üstü 220 V dağıtım panelinde voltmetre ve ampermetre bulunacaktır.

Jeneratörlerin otomatik voltaj regülatörü olacaktır. Voltaj regülasyonu ± %1 seviyesinde olacaktır. Alternatörler muhafazalı, sızdırmaz, kendinden ikazlı ve fırçasız olacaktır.

Jeneratörler üzerinde şarj dinamosu bulunacaktır.

Dizel Makineler

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

Jeneratörler

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

Jeneratör motorları deniz suyu soğutmalı tatlı su kulelerine sahip deniz tipi dizel olacaktır. Bu dizeller, akülü tipte starterlere sahip olacaklardır.

Tüm jeneratör dizellerinin ayrı egzoz devreleri olacaktır.

Egzoz devreleri üzerinde kompansatörler bulunacaktır. Bu kompansatörler titreşim ve termal genleşmeleri karşılayacak boyut ve özellikte olacaktır.

Jeneratör dizellerinin en az bir noktasına egzoz payrometresi konulacaktır.

522	MOTORLAR

Gereklilik olmadıkça tüm motorlar 3 fazlı olacaktır. Yalıtım sınıfları en az “F” olacaktır.

Her motorun kendine ait bağımsız güç besleme devresi olacaktır. Sistem, kısa devre, aşırı yüklenme ve faz kesikliğine karşı koruma elemanları ile donatılacaktır.

523	İZOLASYON TRANSFORMATÖRÜ

Gemi sahilden beslenirken şehir şebekesinden kaynaklanan kaçak akımı izole edecek bir (1) adet izolasyon transformatörü bulunacaktır. İzolasyon transformatörünün gücü sahil bağlantı gücü kadar olacaktır. İzolasyon transformatörü ana tablodan önce gemide uygun bir yere monte edilecektir.

Klas kuruluşu tarafından sertifikalandırılacaktır.

İzolasyon Transformatörü

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

524	BATARYALAR

24 V ihtiyaçları için deniz tipi en az 2 yıl garantili jelli aküler monte edilecektir. Ana makineler ve jeneratörler için 2 gurup start aküleri olacak ve guruplar birbirlerini yedekleyecektir. Aydınlatma/diğer ihtiyaçları karşılayacak ayrı bir akü grubu olacaktır. Seyir cihazları için Klas kurallarına uygun ayrı bir akü gurubu olacaktır. Acil sistem aküleri jelli tip olacaktir.

Aküler

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

525	ŞARJ CİHAZLARI

Her akü grubu için ayrı şarj cihazı monte edilecektir. Şarj cihazı otomatik şarj sistemi kuru, jelli ve sulu akü şarj edebilir özellikte olacaktır.

Cihazlar batarya gerilimini gözleyerek gerilimin minimum değerlerinde devreye otomatik olarak girip çıkacaktır. Cihaz devamlı tampon şarj yapacak, istenildiğinde elle hızlı şarj konumuna alınabilecektir.

Şarj Cihazları

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

530	ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ

531	KABLOLAR

Gemide kullanılacak kabloların akım taşıma kapasiteleri 65º C ortam sıcaklığı göz önüne alınarak tespit edilecek ve kablo seçimi buna göre yapılacaktır. Kullanılan kabloların en fazla çalışma sıcaklığı 80º C ‘ın altında olmayacaktır.

Tüm kablolar, bakır iletken örgü ile ekranlaşmış ve ekranı yalıtkan kılıf ile örtülmüş olacaktır. Kablolar, deniz suyuna, yağa, ısıya mukavim izolasyona sahip olacaktır.

Kuvvet kabloları dışında tüm kablolar (aydınlatma, ısıtma gibi) toprak iletkenini de ihtiva edecek şekilde çekilecektir. Ayrıca her kablonun örgü ekranı topraklanacaktır.

Seyir ve telsiz cihazlarına ait kablolar diğer kablolardan ayrı yollardan çekilecek, bu mümkün olmaz ise metal kanal veya boru kullanılacaktır.

Bir cihaza iki ayrı yerden besleme ya da kumanda kablosu geliyorsa kablo yolları arasında azami mesafe bulunacaktır.

Su geçmez perde ve güvertelerde özel kablo geçişleri yapılacak ve bu geçişler daha sonra yangına dayanıklı, su geçirmez malzeme ile doldurulacaktır. Tek kablo geçişleri özel su geçmez glendler ile yapılacaktır. Açık güverteye çıkışlar ve açık güvertedeki cihaz bağlantıları ısıyla büzüşen makaron kullanılarak kapatılacaktır. Makaronlar içi yapışkanlı tip olacaktır.

Sahil besleme kablosu esnek özellikte olacaktır. Kablo kurallara uygun 25 m + 25 m uzunlukta 2 adet olacak ve toplama askısı bulunacaktır. Kabloların birbirlerine bağlanması için uçları deniz tipi soketli olacaktır. Sahil sisteminden dışarıya 380 V. AC elektrik verme imkânı olacaktır.

Gemide DIN 89158, 89159 ve uygun olan MGCG, FMGCG, LMKK (VG 88775) LFMKK (VG 88777), XLFMKK (VG 88778) tipi gemi kabloları kullanılacaktır.

Tüm kablo yolları geminin yapısına ve klas kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

532	GÜÇ DAĞITIM TABLOLARI

Tablolar deniz şartlarına dayanıklı minimum 0,65 mikron RAL 7032 renginde elektrostatik toz boyalı uygun malzemeden imal edilmiş olacaktır. Tablolar üzerinde ampermetre, kilovat metre ve voltmetre (seçici anahtarlı) bulunacaktır. Pano içerisinde ortam sıcaklığından etkilenmeyecek akım roleleri kullanılacak ve trifaze devrelerde faz koruma roleleri kullanılacaktır. Kablo girişleri alttan yapılacaktır.

Tüm tablolar vibrasyon emici takozlar üzerine montaj edilecektir. Tablolarda kullanılacak ölçü aletleri analog olacaktır.

Ana tablo hariç tüm panellere kablo girişleri topraklama yüzüklü pirinç kablo nozul ile yapılacaktır.

532.1	Ana Dağıtım Tablosu

Ana dağıtım tablosu geminin 380 V 50 Hz 3 faz güç ihtiyacının dağıtımı amacıyla kullanılacaktır. Tabloya jeneratörler ile sahil cereyanı bağlanacaktır. Buradan güç dağıtım panellerince bazı alıcılar direkt olarak beslenecektir. Jeneratör ve Sahil besleme arasındaki geçişlerde koruma olacaktır.

Tablonun her tarafı kapalı tipte (kablo giriş amacıyla alt tarafı açık) olacaktır.

Ana tablo IP 23 koruma sınıfına haiz olacaktır.

Ana tablo içerisinde kullanılacak elektrik/elektronik devre elemanları, ilgili IEC standartlarına uygun yalıtım ve yüzeysel yalıtım özelliklerini sağlayacaktır.

Tüm görülebilir metal yüzeyler boyadan önce fosfatizasyon işlemine tabi tutularak yüzey temizliği yapılacaktır. Son olarak ortalama 65 mikron kalınlıkta epoksi polyester RAL 7032 elektrostatik toz boya ile kaplanacaktır.

Tablonun her jeneratör bölümünde:

- Ana şalter,

- Ampermetre ve voltmetre (seçici anahtarları)

- Frekans metre

- Kilovat metre

- Cosinüsfimetre

- Jeneratör koruma ve şalter açtırma elemanları

- Gerilim kontrol rölesi

- Toprak kaçağı alarmı

- Devreye alma çıkarma butonları

- Otomatik devreye giriş için stand by seçme anahtar

Sahil besleme panelinde ise:

- Faz sırası göstergesi

- Toprak kaçak göstergesi ve sesli alarmı

- Faz koruma rölesi

- Voltmetre, ampermetre ve kilovat metre

- Bir adet 3 fazlı süzme sayaç bulunacaktır

- Gerilim mevcudiyetini bildirir sinyal lambaları, bulunacaktır.

- Ana tablo üzerinde yedek olarak 4’er adet (380 V 220 V) sigorta bulunacaktır.

Ana tablo üzerinde devreleri kolay takip edebilme şartlarına uygun etiketlendirme yapılacaktır.

Ana tablonun ön kısmında izolasyonlu bir tutamak bulunacaktır. Tablonun etrafı kauçuklu lastikle kaplanacaktır. Baralar şeffaf pleksiglas (plastik cam) ile kaplanacaktır

Ana tabloda kullanılacak kablolar NYAF tipi çok telli iletken ve siyaf izolasyonlu olacaktır. Ana tablodaki bütün baralar çekme saf bakırdan imal edilecektir. Ana tablo baraları iki jeneratörün tam yük akımını taşıyacak ebatta olacaktır. Her jeneratörün irtibat baraları o jeneratörün %125 yükünü taşıyacak kapasitede olacaktır. Bütün baralar alışılmış renkte boyanacak ve bara bağlantılarını temin eden temas yüzeyleri gümüşle kaplanacaktır.

Ana tablo üzerindeki el kurmalı şalterler mümkün olduğunca kilitleme tertibatlı olacaktır. Ana şalterler kolaylıkla tamiratının yapılabilmesi için kızaklı tip olacaktır. Ana tablo üzerinden devreye alınan cihazlar için sigorta olacaktır.

Ana tablonun iç dizaynı kolaylıkla bakım tutuma imkan verecek şekilde yapılacaktır.

532.2	(24 V) DC Tablo

24 V DC ihtiyaçları ile 24 V aydınlatma ihtiyacını karşılamak üzere 24 V DC tablosu yapılacaktır. Bu tablo redresör/akü yardımı ile kesintisiz beslenecektir. Çıkışlar otomatik kesicilerle yapılacaktır. Tabloda, 24 Volt aydınlatmaları gerektiğinde devreye almak için manüel kumanda tertibatı olacaktır. Tablo +/- kutupların arz kaçak durumunu monitör edecek cihaz ile donatılacaktır. Ayrıca 24 V DC ampermetre ve voltmetre bulunacaktır.

533	AYDINLATMA SİSTEMİ

Yaşam yerleri, makine dairesi, açık güvertede normal aydınlatma armatürleri deniz tipi flüoresan yangına mukavim ve su geçirmez tipte olacaktır. Armatürlerin IP sınıfları kullanım yerine uygun olacaktır.

Aydınlatma devreleri üzerindeki lokal açma/kapama düğmeleri çift kutuplu olacaktır. Harici aydınlatmaya köprü üstünden kumanda edilecektir. Bu amaçla hariçteki tüm aydınlatmalarla ilgili panel köprü üstüne konacaktır. Köprü üstü iç aydınlatmaları reostalı anahtar olacaktır.

534	YARDIMCI AYDINLATMA SİSTEMLERİ

534.1	Emergency Aydınlatma (escape lighting)

Bu aydınlatma sistemi 24 V olarak bataryadan beslenecektir. Sistem ana aydınlatma kesildiğinde otomatik olarak devreye girecektir.

Aydınlatma armatürleri, her bölmeye en az bir tane olmak üzere yerleştirilecektir. Bu aydınlatmanın amacı konuldukları bölmelerde emergency durumda çıkış yerlerini işaretlemek ve gerekli aydınlığı sağlamaktır. Kullanılacak armatürler 15 W gücünde, E14 veya B15 duylu olacaktır. Bu armatürlerin emergency olduğu markalanacaktır.

534.2	Emergency Aydınlatma (şarj edilebilir el feneri)

Bu aydınlatma sistemi şarj edilebilir el fenerleri ile her fenere ait şarjörden meydana gelmekte olup, 3 adet bulunacaktır. Şarjörün ana beslemesi kesildiğinde fener otomatik olarak yanacak besleme geldiğinde sönecektir. Şarjör besleme gerilimi 230 V 50 Hz olacaktır.

Şarj Edilebilir El Feneri

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

534.3	Özel Amaçlı Aydınlatma

Bu aydınlatma türü aşağıda belirtilen amaçlar için tesis edilecektir.

Aplik şeklinde armatürler (220 V AC)

Yatak başı (etanj tip olacak) ve prizli ayna başı aydınlatması.

Gemide, köprü üstünden manüel kontrollü 1 Adet projektör (220 V AC, 1000 W gücünde) bulunacaktır. Projektörün koruma sınıfı en az IP 56 ve ampul tipi ksenon olacaktır. Projektör miyar güvertede 300 derece dönebilecek şekilde baş tarafa kaptanın kullanabileceği şekilde yerleştirilecektir.

Gemide, miyar güvertede kıç tarafı aydınlatacak 2 adet ve geminin baş üstünde arama amaçlı 2 adet sabit aydınlatma armatürü olacaktır. (220 V AC, 1000 W) Koruma sınıfı en az IP 56 olacaktır.

Projektör

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

534.4	Seyir ve Sinyal Fenerleri

Gemide kullanılacak seyir ve sinyal fenerleri; IMO COLREG’e (Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü) uygun olacaktır.

Bütün fenerler elektrikli ve su geçmez tip olacak, akrilik optik camlar kullanılacaktır. Gövdeleri korozyona dayanıklı malzemeden imal edilecektir. Fenerler iki bölmeli olup, her bölmede lamba ve duy bulunacaktır. Fenerler hem 24 V AC hem de 24 V DC ile ayrı ayrı çalışacaktır. Lambalar dikey Flâmanlı, Bayonet-Süngülü ve P28 duyu ile birlikte komple olacaktır. Fenerlerin kablo girişleri çift pirinç nozulla yapılacak ve IP 56 koruma sınıfına haiz olacaklardır.

Geminin arama kurtarma operasyonu esnasında kullanılmak üzere 3 mil mesafeden ve 360 dereceden görülebilecek şekilde ana direk üzerine monte edilmiş marine tip sarı yanar flaşörlü köprü üstü panelinden kumandalı ikaz lambası bulunacaktır.

Elektrikli Seyir Fenerleri

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

540	HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

Geminin, Türkiye’nin bütün denizlerinde çalışabileceği göz önüne alınarak, köprü üstü, kamara, salon gibi tüm yaşam mahalleri için kışın dış sıcaklık –5° C iken 22° C dahili sıcaklık ve % 60 bağıl nem oranını tutacak şekilde, yazın dış sıcaklık 35° C ve % 80 bağıl nem iken dahili sıcaklık 22° C ve % 60 bağıl nem verecek şekilde, merkezi ısıtma – soğutma sistemi bulunacaktır

Harici hava girişleri su girişini engelleyecek şekilde yerleştirilecektir.

Banyo-WC için ayrı bir havalandırma sistemi olacaktır.

Havalandırma kanalları dairesel veya dikdörtgen kesitli olacaktır. Kanalların montajında keskin dönüşler ve çıkıntılardan kaçınılacaktır. Fan kanalları çalışma esnasında gürültü yapmayacak şekilde dizayn ve monte edilecektir.

Bütün mahaller ayarlanabilir menfezlerle donatılacaktır.

Kapalı mahallere ayrıca duvara monteli üflemeli tip, termostat kontrollü 220 V elektrikli ısıtıcılar konulacaktır. (Köprü üstü: 2000 W kamaralar: 1000 W salon: 2000 W)

Havalandırma ve İklimlendirme Sistemi

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

600	MUHABERE VE YARDIMCI SEYİR CİHAZLARI

Gemi, Bayrak Devletince belirlenen ve GMDSS A2 sefer bölgesi gereklerine uygun muhabere imkanlarına sahip olacaktır. Bütün muhabere ve seyir cihazları ile bunlara ait ekipman normal çalışma koşullarında 220 V AC ve kesintisiz 24 V DC güç devresinden beslenecek ve kullanılan aküler haberleşme sistemini en az.6 saat süre ile besleyebilecektir. Cihazlara ait orijinal güç ünitesi (power supply) kullanılacaktır. Haberleşme cihazları için kullanılan yedek enerji, geminin diğer yedek enerji kaynaklarından ayrı ve müstakil olacaktır. Haberleşme ve seyir cihazları, çalışmaları için gerekli tüm tamamlayıcılarla birlikte temin, tesis ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Tüm cihazlar ve kablolar elektromanyetik enterferansı azaltacak şekilde seçilecek, cihazların köprü üstündeki yerleşim mahalleri ile anten yerleşimi İDARE tarafından onaylanacaktır.

Seyir cihazları için ayrı bir jelli tip akü grubu ve redresör bulunacaktır.

Seyir cihazları için ayrı bir akü grubu ve redresör bulunacaktır.

Geminin dahili ve harici muhaberesinde yüksek kalitede cihazlar kullanılacak, bu cihazlar yoğun muhabere trafiğinde çalışırken birbirlerinin işlevlerini etkilemeyeceklerdir.

Haberleşme ve seyir sistemlerine ait anten ve diğer dış birimler, geminin yüksek süratte ve sert hava koşullarında çalışacağı özelliği dikkate alınarak seçilecektir.

610	MANYETİK PUSULA

Gemide kumanda mahallinde seyir esnasında kaptan tarafından rahatlıkla görülebilecek uygun bir yere 1 adet manyetik pusula konulacaktır. Pusulanın 220 V AC, 24 V DC ve şiddeti ayarlanabilir dahili aydınlatması olacaktır. Manyetik pusula NMEA 0183 arabirimine sahip olacaktır. Okunabilir pusula tasının çapı en az 8” olacaktır. Pusulayla beraber son yapılmış deviation tablosu verilecektir.

Manyetik Pusula

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

611	ELEKTRONİK GYRO PUSULA

Gemi pruvasını en çok 1 derece hata ile gösterebilen ve 1 adet elektronik gyro pusula bulunacaktır. Bu pusula ya da repeateri seyir kumanda alanından doğrudan okunabilir bir mahalle monte edilecektir. Ayrıca acil durumlarda dümenin elle kumanda edileceği mahalle 1 adet repeater konulacaktır. Kullanılacak göstergede pruvanın dijital ya da analog olarak okunduğu tekliflerde belirtilecektir. Dijital gösterge kullanılıyorsa pruvanın değişim yönü ayrıca izlenebilir olacaktır. Bu gösterge otopilot cihazı kontrol paneli ile bütünleşik olabilir. Gösterge ışık şiddeti ayarlanabilir bir dahili aydınlatmaya sahip olacaktır. Elektronik gyro pusulanın diğer sistemler ile iletişimini temin etmek üzere, en az 5 port destekleyen NMEA 0183 standardında arabirimleri bulunacak, ya da iletişimi en az bu sayıda portu destekleyecek şekilde çoklanacaktır.

Elektronik Cayro Pusula

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

612	dGPS Cihazı

Gemide seyir kumanda mahallinden ve harita işleme için kullanılan alandan izlenebilir uygun bir yere dGPS alıcısı monte edilecektir. dGPS Cihazı, RTCM 104 formatında yayınlanan diferansiyel düzeltmeleri, EGNOS ve GPS yayınlarını izleme ve alma kabiliyetinde olacaktır.

Cihazın en az 5 adet NMEA 0183 portu olacak, ya da iletişimi en az bu sayıda portu destekleyecek şekilde çoklanacaktır. Cihaz kesintisiz surette 220 V 50 Hz ve 24 V DC ile çalışacaktır.

dGPS Cihazı

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

613	ELEKTRONİK HARİTA (CHARTPLOTTER)

Geminin seyir kumanda mahallinde izlenebilecek uygun bir mahalle yerleştirilecek elektronik harita, AIS, cayro sistemi ve dGPS sisteminden aldığı bilgileri değerlendirecek ve gösterebilecektir. Cihazla birlikte; cihazın kullanımı için üretilmiş en detaylı ölçekteki ve teslim tarihindeki en son düzeltmeleri yapılmış Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerini kapsayan elektronik deniz haritaları da temin edilecektir. Bu haritalara ait kapsam ve ölçek bilgileri teklifte belirtilecektir. Harita güncellemeleri son kullanıcı tarafından kolaylıkla yapılabilecektir. Ekran boyutu en az 17 inç olacaktır.

Elektronik Harita Cihazı

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

614	SEYİR RADARI

X bant, 48 millik menzil skalasına sahip, en az 25 KW çıkış güçlü, magnetron ömrü en az 5000 saat olan, GMDSS sistemine uygun, 1 adet radar bulunacaktır. Radar monitörü en az 17 inç boyutunda, yüksek çözünürlü, gündüz ve gece ışığında gösterebilen, özellikte olacaktır. Radar cihazının NMEA 0183 standardına uygun arabirimleri bulunacak; dGPS ve elektronik cayro gibi diğer seyir cihazından alınan mevki, hız, pruva ve derinlik gibi bilgiler, gerekiyorsa uygun bağdaştırıcı ve/veya paylaştırıcılar monte edilerek radar ekranında görüntülenecektir.

Seyir Radarı

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

615	OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİ/OTS (AIS CİHAZI)

Cihaz, otomatik tanımlama sistemi haberleşmesine uygun ve geminin yapıldığı tarihteki IMO, IEC, ITU, ulusal kural ve yönetmeliklerine uygun A tipi olacaktır. OTS Cihazı gemide bulunan bu şartnamede belirtilen kendisi ile iştirakli her türlü seyir cihazlarıyla çalışacak şekilde uyumlu olacak ve gerekli bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslim edilecektir. Cihaz, min. 6 satırlı (text display modunda), grafik modlu LCD ekranlı olacaktır.

Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS/AIS Cihazı)

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

616	OTOPİLOT

Gemide 24V DC ile beslenen, ayarlanabilir dahili aydınlatması bulunan, tercihen gyro/elektronik ve manyetik pusula girişleri seçilebilir, gösterge ve ayar paneli kumanda mahallinden kolaylıkla izlenebilir bir mahalde bulunan 1 adet otopilot cihazı bulunacaktır. Remote kontrol güç problemleri, dümen limit açımı ve dahili sistem arızalarında sesli ve ışıklı alarm verebilecek, sancak ve iskele dümen basmaları kontrol/izleme paneli ve/veya dümen müşiri üzerinden takip edilebilecektir. Yaygın gyro-pilot modelleri ve NMEA 0183 standardı ile uyumlu arabirimleri bulunacaktır. Kontrol paneli üzerinde ayarlandığı rotayı gösteren analog/dijital gösterge olacaktır.

617	MF ALICI-VERİCİ CİHAZI

Gemide seyir kumanda mahallinden erişilebilecek şekilde yerleştirilecek ve en az MF deniz bandında çalışacak, DSC özelliği bulunan 1 adet telsiz cihazı bulunacaktır. MF Telsiz sistemi GMDSS gereklerine uygun ve ilgili ITU standartlarını karşılayan yapıda olacaktır. Telsiz vericisi asgari 150 W (PEP) çıkış gücünde olacak ve MF Deniz Bandında simplex ve yarı duplex olarak alma-gönderme yapabilecektir. MF DSC sisteminin müstakil alış sistemi bulunacak ve MF alıcı cihazının kullanımı MF DSC sisteminin alış sürekliliğini engellemeyecektir. MF Telsiz sisteminin kesintisiz çalışma kriterleri, GMDSS gereklerine uygun olacaktır. MF cihazının GPS bağlantısı yapılacaktır.

MF Alıcı/Verici Cihazı

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

MF DSC Cihazı

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

618	VHF ALICI-VERİCİ TELSİZ CİHAZI

Çıkış güçleri isteğe bağlı olarak 1 ve 25 W seçilebilen GMDSS gereklerine uygun 2 adet VHF Deniz bandı telsiz cihazı temin edilecek ve geminin seyir kumanda mahallinden erişilebilecek şekilde yerleştirilecektir. VHF telsizlerden her ikisi VHF DSC özelliğine sahip olacaktır. Anten montajında, cihazın üreticisi tavsiyelerine uygun mesafe bırakılacak ve cihazların olumsuz etkileşimi engellenecektir. VHF DSC sisteminin müstakil alıcısı bulunacak ve VHF alıcı cihazının kullanımı VHF DSC sisteminin alış sürekliliğini engellemeyecektir. VHF Telsiz sistemleri antenleri de dahil olmak üzere komple olarak temin ve monte edilecektir. DSC cihazı alıcı-verici telsiz aygıtı ile bütünleşik yapıda olabilir.

VHF FM Alıcı/Verici Cihazı

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

619	HF ALICI-VERİCİ CİHAZI

Gemide seyir kumanda mahallinden erişilebilecek şekilde yerleştirilecek ve en az HF deniz bandında çalışacak, HF Telsiz sistemi GMDSS gereklerine uygun ve ilgili ITU standartlarını karşılayan yapıda olacaktır. Telsiz vericisi asgari HF Deniz Bandında alma-gönderme yapabilecektir. HF Telsiz sisteminin kesintisiz çalışma kriterleri, GMDSS gereklerine uygun olacaktır. HF cihazının GPS bağlantısı yapılacaktır.

HF Alıcı/Verici Cihazı

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

620	VHF-FM EL TELSİZLERİ

Gemide GMDSS’e uygun 2 adet deniz tipi el telsizi bulunacaktır. El telsizlerinin çıkış gücü             1 ve 5 W. seçilebilir olacaktır. Cihazların uzun depo ömürlü GMDSS bataryaları yanında ikişer adet şarj edilebilir bataryası ve 2 adet şarj cihazı el telsizleri ile birlikte temin edilecektir. Bunlara ilaveten 2 adet Emergency pil tedarik edilecektir. Şarj cihazları masa tipi, pili otomatik şarj ve deşarj edebilecek özellikte olacaktır. Şarj cihazları tampon şarj özelliğine sahip olacaktır. El telsizleri, askı aparatları ve diğer standart aksesuarı ile birlikte verilecektir.

VHF-FM El Telsizi

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

621	EPIRB

Gemide; GMDSS kurallarına uygun 1 adet COSPAS/SARSAT EPIRB cihazı bulunacaktır. Bu cihaz, Hidrostatik serbest bırakma mekanizması ile gemiye monte edilecek, yuvasından çıkartılmadan test edilebilir özellikte olacaktır.

EPIRB

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

622	NAVTEX

Seyir mahallinde, kesintisiz 24V DC ile çalışan GMDSS kurallarına uygun 1 adet NAVTEX alıcısı bulunacaktır. Gelen bilgiler ekran üzerinde okunabilecek istendiğinde kağıda yazdırılabilecek ve gelen mesajları hafızada tutabilecek özellikte olabilecektir. Cihazın programlaması dijital ekran üzerinden yapılacaktır.

NAVTEX

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

623	RADAR TRANSPONDER (SART)

Gemide 9 GHz deniz bandında çalışan, IMO ve GMDSS gereklerine uygun 1 adet radar transponderi (SART) bulunacaktır.

SART

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

624	AIS SART TRANSPONDER

Gemide AIS frekans bandında çalışan ve IMO ve GMDSS gereklerine uygun 1 adet AIS transponderi (AIS-SART) bulunacaktır.

AIS SART

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

625	VHF DIRECTION FINDER

Seyir komuta mahallinden kullanılabilecek şekilde 1 adet VHF DF cihazı bulunacaktır. Cihaz kesintisiz olarak 24 V DC ile beslenecektir. Diğer seyir aygıtları ile standart bilgi aktarımı için uygun arabirimleri olacak, gerçek ve nispi kerterizleri en çok 1 derece hata ile gösterecektir. Deniz frekans bandında ve 121.5 MHz frekansında AIS frekansında işlev görecektir. Anten dizi tipi tekliflerde belirtilecektir. Gösterge ışığı ayarlanabilir olmalıdır.

VHF Direction Finder

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

626	HAVA BANDI (SAR Koordinasyon) EL TELSİZLERİ

Gemide, hava araçları ile SAR koordinasyonunu gerçekleştirebilecek, deniz tipi 1 adet el telsizi bulunacaktır. 1 adet emergency pili olacaktır.

Hava Bandı SAR El Telsizi

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

627	ALDIS / El Işıldağı

Gemide; diğer bir gemi, sahil veya hava taşıtı ile görsel ikaz ve haberleşme sağlayabilecek 1 adet portatif ışıldak bulunacaktır. Işıldak; yeterli besleme kablosu ile birlikte verilecek ve şarjı sürerken aynı anda kullanılabilecektir. Işıldak 24 V DC ile çalışacaktır. Köprü üstünde uygun bir mahalle     1 adet aldis soketi konulacaktır.

Portatif Işıldak

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

628	UYDU/GSM TELEFON (İDARE Tarafından Sağlanacaktır)

Köprü üstünde; 1.9 inç ekran boyutunda, max. 200 gr. ağırlığında, en az 262.000 renk ve        WinCE 4.2 işletim sistemine sahip, en az 1.3 megapiksel kamera donanımlı, uydu ve GSM 3 Kanal (900/1800/1900) özelliğinde, 10 ülke dil ve java destekli, en az 128 Megabyte dahili hafızalı, uydu ve GSM modunda, harici SD kart destekli, en az 9.6 Kbps hızında faks ve data gönderim özellikli, Bluetooth-Kızılötesi-USB Bağlantı Desteği bulunan uydu/GSM telefonu bulunacaktır.

UYDU/GSM TELEFON

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

629	ELEKTRONİK İSKANDİL (ECHOSOUNDER)

Gemide 1-500 m sularda derinlik ölçmesi yapabilecek, kritik derinlikler için ayarlanabilir sesli ve ışıklı alarmı olan bir iskandil olacaktır. Diğer seyir sistemlerine bağlantı için NMEA 0183 standardında arabirimi bulunacaktır. Gemi hızı iskandil cihazı üzerinden okunabilecek, derinlik bilgisini hafızasında saklayabilecektir. Cihaz sığ su, gemi hızı ve pervane etkisinden en az düzeyde etkilenecek tipte olacaktır. Aynı zamanda derinliği grafik olarak da gösterebilecektir.

Elektronik İskandil

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

630	DİJİTAL VİDEO KAMERA (İDARE Tarafından Sağlanacaktır)

Gemide, operasyon görüntülerini kaydetmek üzere, dahili en az 200 GB kapasiteli Hard Disk ve      4 GB lık Memory Stick üzerine Full HD video kaydı yapabilecek, 220 V yada 24 V DC beslemeli şarj aygıtı ile birlikte 1 adet taşınabilir video kamera bulunacak, kameranın, kötü hava şartlarında çekime devam edebilmesi için uygun bir muhafazası bulunacaktır. Kamera, düşük ışık şiddeti koşullarında kayıt yapabilecek ve 1 adet yedek şarj edilebilir bataryası bulunacaktır. Kamerada en az 10 X optik zoom, özelliği bulunacaktır. Kamera aynı zamanda en az 8 Mega piksel boyutunda fotoğraf çekebilecektir.

Dijital Video Kamera

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

631	KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMLERİ (İDARE Tarafından Sağlanacaktır)

Gemide, kapalı devre kamera sistemi bulunacaktır. Kameralar geminin; sancak, iskele, kıç tarafa birer tane makine dairesine üç adet olmak üzere toplam altı adet olarak yerleştirilecektir.

Kameralar PAL modunda çalışacaktır.

Kameralar gündüz renkli çekim yapacaktır. Kamera ışık şartları yetersiz olduğunda otomatik olarak düşük ışık moduna geçecektir. Kamera; gece ve gündüz durumlarına otomatik olarak geçecek, siyah beyaz moda geçtiği zaman üzerinde bulunan IR LED vasıtasıyla gece görüşü sağlayacaktır. IR LED ile en az 20 m. gece görüş mesafesi olacaktır

Kamera monte edildiği alanlarda ilgilenilen mahallerin tümünü gösterebilecek derecede geniş görüş açısına sahip olacaktır. Kameraların özellikleri yukarıda bahsedilen çevre ve deniz şartlarına uyumlu olacaktır.

Kapalı Devre Kamera Sistemi

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

632	SIMPLIFIED VOYAGE DATA RECORDER (S-VDR) SİSTEMİ

Geminin seyir esnasındaki bütün kayıtlarının (seyir, muhabere, alarmlar, vb) tutulması ve istenildiği anda kayıtların izlenilmesi amacıyla S-VDR sistemi bulunacaktır.  Sistem IMO A861.20 kararları ve IEC 61162 direktiflerine uygun olacaktır.

S-VDR Sistemi

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

633	ANEMOMETRE

Gemide rüzgarın hakiki ve nispi yönünü ve süratini seçimlik olarak gösterebilen anemometre sistemi temin edilecektir. Rüzgar yönünü ve süratini algılayan transmitter ünitesi, amacına en uygun pozisyona, göstergesi ise seyir kumanda mahallinden izlenebileceği elverişli bir yere monte edilecektir.

Anemometre

İmalatçı Firma	:

Marka			:

Model			:

Teknik Özellikleri	:

634	METEOROLOJİ İSTASYONU VE METEOROLOJİK ÖLÇÜM CİHAZLARI

Meteorolojik bilgileri kumanda mahalline yakın bir mahalde gösteren, barometre, termometre, higrometre cihazları monte edilecektir. Ayrıca yaş-kuru termometreden oluşan termometre seti, muhafazalı kutu (hava sirkülasyonunu rahatlıkla sağlayan panjurlu) içersinde temin edilecektir. Tüm bu cihazlar deniz tipi, en iyi kalitede ve sertifikalı olacaktır.

635	DÜMEN GÖSTERGESİ SİSTEMİ

Köprü üstünde kumanda mahallinden kolaylıkla izlenebilir bir dümen açı gösterge sistemi bulunacaktır. Açı gösterge sistemi elektronik pusula ve/veya otopilot cihazı ile bütünleşik olabilir.

636	GEMİ DÜDÜĞÜ:

Gemide uluslararası kurallara uygun 1 adet düdük bulunacaktır. Gemi düdüğü manüel-otomatik modunda seçicili olacaktır. Bu düdük sis düdüğü olarak da kullanılabilecektir.

637	YALPA MÜŞİRİ

Gemide ayarlanabilir dahili aydınlatması bulunan 1 adet yalpa göstergesi bulunacaktır.

638	SAAT

Gemide ayarlanabilir dahili aydınlatması bulunan ve kumanda mahallinden kolaylıkla izlenebilir     1 adet saat bulunacaktır.

700	ENVANTER ALETLER VE YEDEKLER

710	GEMİDE BULUNACAK YEDEKLER

Klas kuruluşu sefer bölgesine göre kuralları ve imalatçı tavsiyelerine göre gemide bulunan cihaz, donanım ve makinelere ait yedekler YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. Ayrıca ana makine, yardımcı makineler, sevk sistemi, baş pervane, yangın sistemi ve yedekleme sistemi için gerekli olabilecek özel sökme takma ve standart tamir takımları gemi ile birlikte teslim edilecektir.

720	ENVANTERLER

Aşağıdaki envanterler asgari olup, YÜKLENİCİ geminin kurallar gereği gerek duyulabilecek tüm envanter ihtiyacını karşılayacaktır.

721	GÜVERTE ENVANTERİ

- 1 adet gemi tipi balta

- 4 adet ağır hizmet tip şişirilebilir A5 (Balon ) Usturmaça

- 1 adet çekiç (zincir için)

- 1 adet teleskopik bot kancası

- 1 takım tornavida

- 4 adet pilli su geçirmez el feneri

- 3 adet A4, 1 adet A3 kağıdı boyutlarında kenarları açılabilir Alüminyum çerçeveli ilan panosu

- 1 Takım Varagele sistemi Aparatları (1 roda 14mm’lik Halat,1 roda 6mm’lik Halat,14mm 4 dilli çelik göbek bilyeli Palanga, 14mm halat için göbek bilyeli bastika makara, karabina kanca, tek dilli karnıyarık bastika alt taraftan 16mm sabit mapalı, Tek dilli yoma makarası, Fırdöndü)

- 1 adet el tip havalı roket (5 adet roketiyle birlikte)

- Yeterli sayı ve uzunlukta el inceleri

- 1 roda polipropilen gemi bağlama halatı

- 2 adet paspas

- 1 adet pil şarj cihazı (AAA, AA, 9 V. luk piller için)

- 1 takım İşaret flamaları,

- Ülke Bayrakları;

Gürcistan, Rusya, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, K.K.T.C., Suriye, Mısır, Lübnan, İsrail, Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya

722	SEYİR ENVANTERİ

- 1 adet portatif aldis lambası

- 1 adet kronometre

- 1 adet stop watch

- 1 adet tek kasa üzerinde birleşik barometre, higrometre, termometre

- 1 adet 7X50 lik dürbün

- 1 adet paralel cetvel

- 2 adet, biri kör uçlu pergel takımı

- Gönye takımı

- Vardiya saati

- 4 adet Türk bayrağı (50 X 75)

- Meyil müşirleri

730	YAŞAM YERLERİ

Gemini yaşam yerleri aşağıdaki mahaller bulunacak şekilde bölmelendirilecektir.

- Kaptan kamarası (1 kişilik) (içerisinde banyo-WC bulunan)	            2 Adet

- Çarkçıbaşı kamarası (2 kişilik) 						2 Adet

- Mürettebat kamarası (2 kişilik) 						3 Adet

- Dinlenme Salonu (mutfak, dinlenme salonu)				1 Adet

- Toplantı Salonu (10 kişilik)							1 Adet

- Banyo – WC 	(Ortak Kulanım için)						2 Adet

731	KAMARALAR

Kaptan kamaralarında birer (1’er) adet standart ebatta tek ranza ve yatak, birer adet gardırop, birer adet mini buzdolabı ve birer adet banyo-lavabo-WC tertip edilecektir. Mürettebat ve çarkçıbaşı kamaralarında ise; iki katlı ranzalı tip sekiz (10) adet yatak, her kamarada birerer adet gardırop ve birer adet mini buzdolabı bulunacaktır.

Kamaralar, aşağıdaki donatım malzemesi (İDARE Tarafından Sağlanacaktır) ile tefriş edilecektir:

- Battaniye (her yatak için)							2 Adet

- Nevresim takımı (her yatak için)						2 Adet

- Yastık (her yatak için)							2 Adet

- El havlusu (her yatak için)							2 Adet

- Banyo havlusu (her yatak için)	 					2 Adet

İskan mahallerindeki malzemeler 1. sınıf olacaktır.

732	DİNLENME VE TOPLANTI SALONLARI

- En az altı (8) adet personelin günlük dinlenme, yazma, ve yemek yeme ihtiyaçlarını gidereceği köşe koltuklu masa ve oturma grubu (koltuk altları malzeme depolamaya müsait) olacaktır

- 10 kişilik toplantı salonu, toplantı masası, 10 adet sandalye,

- 1 adet mikrodalga fırın, 4 gözlü elektrikli ocak, 2 adet tezgah altına uygun buzdolabı, 1 adet bulaşık makinesi, 1 adet eviye, ocak üzeri davlumbaz, büfe malzemeleri için çekmeceli yeterli miktarda dolap, (İDARE Tarafından Sağlanacaktır)

- Evrak, kitap, ilk yardım, tıbbi malzemeler vb. için yeterli miktarda dolap,

- Şartnamenin 460 maddesinde belirtilen özellikte banyo tuvalet

bulunacaktır.

Salonda aşağıda belirtilen malzemeler (İDARE Tarafından Sağlanacaktır) bulunacaktır.

- DVD Player (divx özellikli)							1 Adet

- 37" LCD ekran renkli TV							1 Adet

- Dijital Fotoğraf Makinesi (HD çekim yapabilen 3.5" LCD ekran,		1 Adet

en az 10 MP çözünürlük, en az 4 GB lık Memory Stick sahip)

- Diz üstü Bilgisayar                                                                                      2 adet

(Intel Core i7, 1.6GHZ 6GB 1TB 18.4" Notebook,

Usb Sayısı 4 Adet, Dahili Kamera)

- Printer (Scanner, Faks, Fotokopi özelliğine sahip)				1 Adet

- Ses Kayıt Cihazı (dijital, en az 2 GB kapasitesinde PC ile bağlantı	1 Adet

dahili flash belleğe sahip kayıt edilen ses mp3 olarak dinlenebilir)

- Masa örtüsü									2 Adet

- Çorba kasesi ( Porselen )							12 Adet

- Düz yemek tabağı ( Porselen )						12 Adet

- Servis kayık tabağı ( Porselen ) 						2 Adet

- Yemek çatalı ( Çelik - Krom )						12 Adet

- Çorba kaşığı ( Çelik - Krom ) 						12 Adet

- Yemek bıçağı ( Çelik - Krom )						12 Adet

- Kahvaltı çatalı ( Çelik - Krom )						12 Adet

- Kahvaltı bıçağı ( Çelik - Krom )						12 Adet

- Çay kaşığı ( Çelik - Krom )							24 Adet

- Çay bardağı tabağı ( cam ) 							24 Adet

- Çay bardağı ( cam )								24 Adet

- Su bardağı ( cam )								12 Adet

- Sürahi ( cam )								2 Adet

- Tuzluk ( krom nikel)								2 Adet

- Biberlik ( krom nikel)							2 Adet

- Çaydanlık (Çelik)								2 Adet

- 1800 W lık elektrikli süpürge (ıslak-kuru)					1 Adet

- El tipi şarjlı elektrik süpürgesi (alabandaya monte)				1 Adet

- Sabit saç kurutma makinesi							1 Adet

740	CAN KURTARMA ENVANTERİ

- 1 adet 15 kişi kapasiteli çanta tipi şişebilir can salı (bağlama halatı ile beraber)

- 4 adet Immersion Suit

- 1 takım yangın elbisesi (Balta, kılavuz ipi, gas proof  el feneri, yedek nefesleme tüpü dahil)

- 1 adet Yangın Baltası

- 12 adet paraşütlü işaret fişeği

- 2 adet duman sinyali

- 6 adet el maytabı

- 2 adet seyyar megafon

- 2 adet salvo atar (tam takım)

- 2 adet Jason Cradle el tipi malzeme alma ağı

- 3 adet emniyet kemeri

- 6 adet kasklı (UHF kanallı muhabereyi sağlayacak) su geçirmez nefes alabilir yağ tutmaz operasyon elbisesi takımı (eldiven, başlık, tulum, çizme)

Verilecek payro teknik malzemelerin imal tarihleri geminin teslim tarihinin en fazla 6 ay öncesi tarihli ve tarihler orijinal baskılı olacaktır.

750	MAKİNE ENVANTERİ

- 1 adet ana makine marş motoru

- 1 adet jeneratör marş motoru

- 8 adet ana makine enjektörü

- 1 adet ana makine için yakıt pompası

- 4 adet jeneratör enjektörü

- 1 adet jeneratör için yakıt pompası

- 2 adet gresörlük

- 2 şer adet düz, balık sırtı, üçgen, yuvarlak eğe

- 1 adet 1/20 sürgülü kumpas

- 1 takım filer geyç (mm)

- 10 adet matkap uçları (1 mm’den 10 mm’ye kadar)

- 1 adet enjektör test pompası

- 1 adet filtre sökme aparatı

- 2 adet büyük boy deniz tipi el feneri

- 1 adet avometre (DC-AC-Ohm)

- 1 adet pens ampermetre

- 1 adet ayarlı pense (250 mm)

- 1 takım 6 köşe uzun  boy alyan anahtar takımı (12’li)

- 1 adet normal 12”, 24” boru anahtarı

- 1 takım 12’li iki ağız anahtar takımı

- 1 takım 21’li kısa kombine anahtar takımı

- 1 takım 12’li yıldız iki ağız anahtar

- 2 adet 36-41 açık ağız anahtar

- 1 adet standart pense (180 mm)

- 1 adet standart yan keski (180 mm)

- 1 adet kargaburun (180 mm)

- 1’er adet yan keski, kargaburun, pense (elektronikçi)

- 1 adet düz keski (125 mm)

- 1 adet düz keski (200 mm)

- 1 takım saatçi tornavidası

- 1 takım saatçi eğesi

- 1 takım 10 lu conta zımbası

- 1 adet conta makası

- 1 adet teneke makası

- 1 adet çelik iskandil metresi

- 1 adet elektrikli havya (50 W)

- 1 takım seyyar lamba

- 1 adet kombine pense

- 1 takım düz( 8 li) ve yıldız (6 lı) tornavida

- 1 set 18 li yarım parmak lokma takımı

- 1 adet darbeli devir ve yön kontrollü matkap (800 W, 1-13 mm. mandrenli)

- 1 adet 12” lik demir testere

- 1 takım 12” lik demir testere ağızları

- 1 adet 250 kg .lık elektrikli seyyar cayraskal

- 5 adet ses koruyucu kulaklık

- 1 adet silikon tabancası

- 1 adet 40 mm. lik plastik çekiç

- 1 er adet normal çekiç (500 gr. 1500 gr.)

- 2 adet 8”-15” kurbağacık

- 1 adet avuç iç taşlama motoru (800 W)

- 1 adet 25 m. lik makaralı uzatma kablosu

- 1 adet seyyar kompresör (8 Bar 25 lt. tank kapasiteli, 20 m hortumlu, hava tabancasına sahip)

- 2 adet takım sandığı (21”)

Makine dairesinde uygun alan bulunduğu takdirde iş tezgâhı tertiplenecektir. Tezgâh üzerinde mengene ve sabit taş motoru bulunacaktır.

760	TIBBİ ENVANTER (İDARE Tarafından Sağlanacaktır)

- Şişme Atel Kiti (6 adet kol, 6 adet bacak için)

- Elektronik Tansiyon Aleti

- 3 adet ayarlı boyunluk (korse) seti

- 1 adet Bel-Beden Korse seti

- 3 adet yün battaniye

- 2 adet suda batmayan vakumlu sedye

- 1 adet katlanabilir sandalye sedye

- 2 adet 2 litrelik, 1 adet 5 litrelik oksijen tüpü ve kullanım aparatları

- Oksijen Burun Kanülü

- Katı Faringeal Emme Ucu

- Aspirasyon Seti

- Laringoskop Seti

- Yanık Seti

- Portatif Vakum Aspiratörü

- Glikozmetre

- Airway

- Turnike

- Tampon malzemeleri

- Antiseptik malzemeler

EK: Eğitim Programı

EK

EĞİTİM PROGRAMI

| EĞİTİM KONUSU | SÜRE / KATILIM SAYISI | YER |
| --- | --- | --- |
|  | TEORİK | UYGULAMALI /PRATİK |  |
| Genel Dizayn, Genel Plan, Genel Bilgiler | 1 gün / 6 kişi | 1 gün / 6 kişi | TERSANE/GEMİ |
| Güverte eçhizeleri (Kreyn, Irgat, Matafora) | 1 gün / 4 kişi | 1 gün / 4 kişi | TERSANE/GEMİ |
| Sevk sistemi ve devreler | 1 gün / 3 kişi | 1 gün / 3 kişi | TERSANE/GEMİ |
| Ana Makine ve yardımcı sistemleri | 4 gün / 3 kişi | 4 gün / 3 kişi | TERSANE/GEMİ |
| Dizel Jeneratörler | 1 gün / 3 kişi | 1 gün / 3 kişi | TERSANE/GEMİ |
| Muhabere | 1 gün / 3 kişi | 1 gün / 3 kişi | TERSANE/GEMİ |
| Seyir Yardımcıları | 1 gün / 3 kişi | 1 gün / 3 kişi | TERSANE/GEMİ |
| Elektrik Sistemi | 1 gün / 3 kişi | 1 gün / 3 kişi | TERSANE/GEMİ |
| İklimlendirme | 1 gün / 3 kişi | 1 gün / 3 kişi | TERSANE/GEMİ |
| Sistemlerin Otomasyonu | 2 gün / 3 kişi | 2 gün / 3 kişi | TERSANE/GEMİ |
| Kaptanlık Eğitimi | 1 gün / 3 kişi | 1 gün / 3 kişi | TERSANE/GEMİ |

Aydın Menderes ÇOŞKUN 	  Dr. Çetin SÜMER 	  İsa TEKŞAM

Mühendis 	        Mühendis 	   Tek. Md.Yrd.

İmza                                          imza                                imza